## Slide 1: Policijska informatika Poglavlje.2 Umrežavanje i Internet
Predmetni nastavnik: Prof. dr Branko Perišić FTN NS

## Slide 2: Poglavlje 2: Sadržaj
Cilj:
dobiti “osećaj” i terminologiju
"dublje", detaljnije
pristup:
  korisćenje Internet-a kao primer
Pregled:
Šta je Internet
Šta je protokol?
Mrežne grane
Jezgro mreže
Pristup mreži, fizički medijumi
Internet/ISP struktura
Karakteristike: gubici, kašnjenja
Protokol slojevi, modeli servisa

## Slide 3: Agenda
  Šta je Internet?
  Tipovi mreža i arhitektura otvorenih sistema (OSI)
  Elementi organizacije Interneta
    Mrežna grana
    Jezgro mreže
    Mrežni pristup i fizički medijum
    Struktura Internet-a i ISPs
    Kašnjenje & gubici u paketno-komutiranim mrežama
    Slojevi protokola, modeli servisa

## Slide 4: Agenda
  Šta je Internet?
  Tipovi mreža i arhitektura otvorenih sistema (OSI)
  Elementi organizacije Interneta
    Mrežna grana
    Jezgro mreže
    Mrežni pristup i fizički medijum
    Struktura Internet-a i ISPs
    Kašnjenje & gubici u paketno-komutiranim mrežama
    Slojevi protokola, modeli servisa

## Slide 5: 1. Šta je Internet?
milioni povezanih računarskih uređaja: hosts = krajevi sistema
izvođenje mrežne aplikacije
komunikacioni linkovi
  optika, bakar, radio, satelit
  brzina prenosa = širina opsega
ruteri: prosleđivanje paketa (velika količina podataka)
protokoli: kontrolišu slanje, prijem poruka
  TCP, IP, HTTP, FTP, PPP
Internet: “mreža svih mreža”
  slaba hijerarhija
  javni Internet protiv privatnog intranet-a
Internet standardi
  RFC: Request for comments
  IETF: Internet Engineering Task Force
router
workstation
server
mobile
localni ISP
Intranet
regionalni ISP
ISP – Internet Service Provider

## Slide 6: “Interesantne” primene interneta
Najmanji WEB-server na svetu
http://www-ccs.cs.umass.edu/~shri/iPic.html
IP –ram za sliku
http://www.ceiva.com/
Web-enabled toster +
vremenska prognoza
Internet telefonija

## Slide 7: Šta je Internet: pogled pružanja servisa
komunikacije infrastruktura omogućuje distribuirane aplikacije:
  Web, e-mail, video igre, e-poslovanje, deljenje fajlova
komunikacioni servisi obezbeđeni aplikacijama:
  Bez uspostavljanja konekcije (nepouzdani servisi)
  Konekciono-orijentisani (pouzdani servisi)

## Slide 8: Predistorija Internet-a
1858: Neuspešan pokušaj polaganja transatlanskog kabla između USA i Europe. (24 dana)
1866: Novi pokušaj – uspešno polaganje i operativni rad (100 godina)
1957: Lansiranje prvog veštačkog satelita u Zemljinu orbitu – (Sputnik)
Period do 1961.g.
Uzrok pokretanja ARPAnet projekta u SAD
Advanced Research Projects Agency

## Slide 9: Istorija Internet-a
1961: Kleinrock - teorija korišćenja redova pokazuje efikasnost komutiranja paketa
1962/64: Baran - komutiranje paketa u vojnim mrežama (motivacija – prenos poruka između učesnika u ambijentu mogučeg uništenja čvorova i veza)
1961-1972: Rani principi komutiranja-paketa
1967: ARPAnet - Advanced Research Projects Agency
1968 – Bolt, Beranak i Newman – (BBN) angažovani da realizuju paketsku mrežu.
1969: prvi ARPAnet čvor postaje operacionalan

## Slide 10: Istorija Internet-a
Prva skica ARPA-net mreže

## Slide 11: Istorija Internet-a
Prva skica ARPA-net mreže
Univerzitet Kalifornije u Los Agđelesu (UCLA)
Računar Xerox DSS7:SEX
Poznat pod nazivo SIGMA-7

## Slide 12: Istorija Internet-a
Prva skica ARPA-net mreže
Institut za razvoj Stanford univerziteta
(SRI – Stanford Research Institute)
Računar SDS940/Genie

## Slide 13: Istorija Internet-a
Prva skica ARPA-net mreže
Univerzitet Kalifornije u Santa Barbari (UCSB)
Računar IBM 360/75:Os/MVT

## Slide 14: Istorija Internet-a
Prva skica ARPA-net mreže
Univerzitet Juta (UTAH)
Računar DEC PDP-10/Tenex

## Slide 15: Istorija Internet-a
Prva skica ARPA-net mreže
Mreža je povezana sa 50Kbs vezama.
Vezom su upravljali procesori informacionih poruka (IMP) na bazi Honeywell 516 mini-računara
Komunikacioni protokol – NCP (Network Controle Protocol) – prvi host to host protokol

## Slide 16: Istorija Internet-a
1970: ALOHAnet mreža na Havajima
1972:
  ARPAnet prikazan javno
  Ray Tomlison kreira program za elektronsku razmenu poruke (prvi e-mail program)
  Razmena poruka u privatnoj mreži uz oslonac na jednostavne liste slanja! (mailing lists)
  ARPAnet je imao 32 čvora
1961-1972: Rani principi komutiranja-paketa

## Slide 17: Istorija Internet-a
1973: Robert J. Metcalfe (Xerox) – u sklopu doktorske disertacije predlaže Ethernet-protokol
1974: Razvoj TCP/IP protokola (Vinton Cerf – Univerzitet Stanford i Robert Kahn DARPA - arhitektura za međusobno povezivanje zasebnih mreža
1976: – R.J. Metcalf – primena Eternet protokola u LAN
1976: SATNET – USA-Europa preko satelita
kasnih 70-ih: nove mrežne arhitekture: DECnet, SNA, XNA
kasnih 70-tih: komutiranje paketa fiksnih dužina (prethodnik ATM-a)
1979: ARPAnet ima 200 čvorova
Principi međusobnog umrežavanja (Cerf i Kahn):
  minimalizam, autonomnost - nema zahtevanih internih promena za međusobno povezane mreže
  model najboljeg pokušaja servisa
  stateless ruteri
  decentralizovana kontrola
definišu arhitekturu današnjeg Internet-a
1972-1980: Međusobno umrežavanje, nove mreže

## Slide 18: Istorija Internet-a
1982: definisan je SMTP e-mail protokol
1983: ARPAnet je podeljen na dva dela odvajanjem vojne mreže (MILNET)
1983: razvijen TCP/IP – istiskuje NCP-protokol
1983: definisan DNS za podršku prevođenju imena u IP-adresu (University of Wisconsin)
DNS – distribuirana baza podataka koja povezuje imena računara sa njihovom IP adresom. Ona zamenjuje STATIČKE datoteke koje su postojale na svakom računaru u mreži i zahtevale PERIODIČNO ažuriranje.
DNS – server domena imena.
par (IP,DNS-server)
1980-1985: novi protokoli, širenje mreža

## Slide 19: Istorija Internet-a
1985: NSFnet – (National Science Foundation) – uključuje T1 linije za protok od 1,544Mbps. Uvodi novu generaciju ARPAnet-a. Uvode se dva poboljšanja TCP/IP protokola. NNTP-(New NTP) i Mail Exchange zapis kod DNS servera.
1985: definisan FTP protokol
1988: TCP kontrola zagušenja
nove nacionalne mreže: Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel
100,000 host-ova povezano na konfederaciju mreža
ATM 145Mb/s (Asynchronous Transmission Mode)
1985-1990: novi protokoli, širenje mreža

## Slide 20: Istorija Internet-a
Ranih 1990-ih: ARPAnet (odustajanje od provizije)
1991: NSF ukida restrikcije na komercijalno korišćenje NSFnet (decommissioned, 1995)
1992: Osnovano Internet društvo (Internet Society) – sa posebnim savetodavnim grupama za određene oblasti razvoja Inetrneta.
Ranih 1990-ih: Web (WWW)
  hypertext [Bush 1945, Nelson 1960’s]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic, kasnije Netscape
  Kasnih 1990-ih: komercijalizacija Web-a
Kasnih 1990-ih:
više aplikacija: instant messaging, P2P deljenje fajlova
bezbednost mreža
približno 50 miliona host-ova, preko 100 miliona korisnika
backbone link-ovi rade na Gb/s
1990, 2000: komercijalizacija, Web, nove aplikacije

## Slide 21: Istorija Internet-a
IPv6: (Zamena za IPv4 – 32-bitna adresna šema) . Problem – nedostatak adresa u IPv4 – adresnom prostoru. Novi standard za 21. vek – implementiran u sklopu nekih mreža u SAD
  128-bitna adresna šema – (Svaki današnji korisnik dobija adresni prostor koji je jednak celokupnom današnjem adresnom prostoru na Internetu.)
  Pojednostavljenje strukture protokola
  Povećana sigurnost – autentikacioni elementi u sklopu strukture protokola. Mogućnost enkripcije (kripto-zaštite) podataka u prenosu preko mreže.
VOIP – Voice over IP
Internet u 21. veku

## Slide 22: Oficijelna Organizacija
IAB
(Internet Architecture Board)
IETF
(Internet Engineering Task Force)
IRTF
(Internet Research Task Fource)
IESG
(Internet Engineering Stearing Group)
IRSG
(Internet Engineering Stearing Group)
Tehničke oblasti:
Aplikacije
Operacije
Korisnički i serverski servisi
Sigurnost
Internet servisi
Upravljanje mrežom
Rutiranje
OSI integracija
Istraživanja vezana za razvoj TCP/IP, razmatranje predloga izmena u sklopu Internet arhitekture
RFC – (Request for Comment)
  OBAVEZNE
  PREPORUČENE
  IZBORNE
  GRANIČENE PRIMENE
  NEPREPORUČENE

## Slide 29: Agenda
  Šta je Internet?
  Tipovi mreža i arhitektura otvorenih sistema (OSI)
  Elementi organizacije Interneta
    Mrežna grana
    Jezgro mreže
    Mrežni pristup i fizički medijum
    Struktura Internet-a i ISPs
    Kašnjenje & gubici u paketno-komutiranim mrežama
    Slojevi protokola, modeli servisa

## Slide 30: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
Cilj:
Upoznavanje sa osnovnim topologijama računarskih mreža
Elementi Open System Interconnection (OSI) - arhitekture
Sadržaj:
Definicija tipova računarskih mreža.
  Lokalne mreže (LAN)
  Mreže na širokom prostoru (WAN)
    Mreže na gradskom području (MAN)
    Univerzitetske mreže (CAN)
    GLOBALNA MREŽA
Koncept otvorene arhitekture
OSI – referentni model

## Slide 31: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
Lokalna mreža (LAN)
  Mreža računara koja funkcioniše u okviru jedne lokacije
  Računari su povezani prelo ETERNET ili TOKEN-RING tipa mreža
  Instalacija i Administracija se može obaviti uz oslonac na kadrove zaposlene u sklopu kompanije
  Radno vreme nije ograničeno
Tipovi LAN
  RAVNOPRAVNE (Peer-to-Peer)(P2P)
    Svaki računar u mreži ima ulogu i KLIJENTA i SERVERA. Administracija lokalnog računara određuje koji resursi će biti na raspolaganju ostalim korisnicima mreže.
  MREŽE SA SERVEROM – (bar jedan server)

## Slide 32: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
MREŽE SA SERVEROM
  Bar jedan računar ima ulogu servera.
  Klijenti u mreži ne dele svoje resurse.
  Svi deljeni podaci su smešteni na SERVERIMA.
Uloge SERVERA
  Fajl server – SKLADIŠTE PODATAKA
  Print server – UPRAVLJANJE ŠTAMPOM
  Aplikacioni server – SADRŽI PODRŠKU IMPLEMENTACIJI POSLOVNE LOGIKE. (WEB-server)
  Mail server – SERVIS ELEKTRONSKE POŠTE
  Sigurnosni server – (Zaštitne barijere-FIREWALL, PROXY)
  Komunikacioni server – (Podržavaju eksternu komunikaciju.)

## Slide 33: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
Mrežna topologija
  Obuhvata pojmove kao što su: LOKACIJA RAČUNARA, PASIVNI DEO MREŽE (veze) i AKTIVNI DEO MREŽE (komunikacioni uređaji)
    MAGISTRALNA (BUS – sabirnica)
    TOPOLOGIJA ZVEZDE (Star)
    TOPOLOGIJA PRSTENA (Ring)
    DVOSTRUKE PRSTENASTE MREŽE (Dual ring)

## Slide 34: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
MAGISTRALNA (BUS – sabirnica)
Najjednostavniji metod umrežavanja.
Jedan kabl povezuje sve računare.
Podaci se direktno šalju na fizičku adresu mrežnog adaptera (MAC – Media Access Control) – obično 12 cifreni heksadecimalni brojevi (1AF23ED078CE) – 48-bita. Jedinstvenost MAC adrese je odgovornost proizvođača mrežnih adaptera (kartica).
CSMA/CD – protokol!
Problem: jedan neispravan adapter ruši mrežu! Danas je RELATIVNO RETKO U UPOTREBI!

## Slide 35: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
TOPOLOGIJA ZVEZDE (Star)
Segmenti mreže se povezuju u jednu tačku.
Centralni komunikacioni uređaj služi kao koncentrator (hub, switch).
Dobre osobine:
  Jednostavno proširenje mreže (skup zvezda, pahuljica)
  Pouzdaniji rad u uslovima otkaza mrežnog adaptera i/ili segmenta mreže. (Samo taj računar – port na komunikacionom uređaju se blokira, samo ta grana mreže se blokira, mogućnost postojanja – sekundarnih kanala – potreba za usmeravanjem sobračaja.)
Loše osobine – složena topologija!

## Slide 36: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
TOPOLOGIJA ZVEZDE (Star)
Kabliranje: - UTP kablovi (Unshilded Twisted Pair)
  Kategorija 1: KLASIČNA TELEFONIJA. Prenos jedino govora.
  Kategorija 2: Prenos podataka za brzine do 4Mb/s (rani token-ring)
  Kategorija 3: Prenos podataka za brzine do 10Mb/s (eternet)
  Kategorija 4: Prenos podataka za brzine do 16Mb/s (token ring)
  Kategorija 5: Prenos podataka za brzine do 100Mb/s (brzi eternet)
  Kategorija 6: Prenos podataka za brzine do 1Gb/s
  Konektori : RJ45,....
Najzastupljeniji vid topologija danas!

## Slide 37: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
TOPOLOGIJA PRSTENA (Ring)
Povezuju računare u jedan LOGIČKI prsten.
Podaci koji putuju kroz prsten prolaze kroz svaki računar (tačnije kroz njegov mrežni interfejs)
Spolja izgleda kao ZVEZDA.
Razlika je jedino u mestu spajanja (konekcije). MAU (Multi-Station Access Unit)
Protokol – TOKEN PASSING. (Token-Žeton).
  TOKEN – kontrolna poruka kruži po mreži. Računar koji ima poruku “hvata” token, modifikuje njegovo zaglavlje i u njega upisuje MAC adresu odredišta.

## Slide 38: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
TOPOLOGIJA PRSTENA (Ring)
Protokol – TOKEN PASSING. (Token-Žeton).
  TOKEN – kontrolna poruka kruži po mreži. Računar koji ima poruku “hvata” token, modifikuje njegovo zaglavlje i u njega upisuje MAC adresu odredišta i uključuje poruku u deo za prenos “korisnih” podataka.
  Poruka prolazi kroz mrežni adapter svih računara.
  Računar koji prepozna svoju MAC-adresu skida poruku i modifikuje zaglavlje da bi označio uspešan projem poruke.
  Računar POŠILJALAC – prepoznaje token sa svojom porukom. Evidentira uspešan prenos i oslobađa TOKEN.
  Da li je ovo SPORO?
    (Kabl dužine 400m – oko 5000 krugova/s)!

## Slide 39: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
DVOSTRUKI PRSTEN (Dual Ring)
Dva prstena
  PRIMARNI – prenos u normalnom režimu rada
  SEKUNDARNI – rezervni kanal.
Interfejs : FDDI (Fiber Distributed Data Interface)
Nosilac : OPTIČKI KABL – Nema zračenja!
Protokol: Modifikovani TOKEN RING.
  Računar u mreži može poslati onoliko ramova poruka (frame) koliko je u stanju da generiše u vremenu do slanja TOKEN-a.
  U jednom trenutku u mreži postoji više ramova PORUKE.
  Pouzdaniji prenos (DAC – Dual Access Concentrator)

## Slide 40: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
Mreže na širokom prostoru (WAN)
  LAN imaju ograničenje sa aspekta pokrivanja rastojanja
  WAN – pretstavljaju KOMPOZITNE (složene) topologije koje povezuju lokalne mreže pomoću odgovorajuće komunikacione infrastrukture.
U tehničkom smislu između različitih tipova WAN mreža ne postoji razlika. Razlika je jedino u prostoru koji posmatrana TOPOLOGIJA pokriva.
Komunikacione tehnologije WAN mreža:
  PRENOS OD TAČKE DO TAČKE (Point to Point)
    ANALOGNI
    DIGITALNI
  PAKETSKI PRENOS (Multipoint)

## Slide 41: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
Digitalno povezivanje:
  DDS (Digital Data Service) – SINHRONA VEZA.
  Tipovi digitalnih veza:
    T1 – prenosi podatke u PUNOJ DUPLEKSNOJ VEZI (istovremeni prenos i prijem) brzina 1,544Mb/s. Može prenositi: govor, video signal i podatke. (STALNA)
      Obično se deli u više kanala (modul 64Kb/s)
    T3 – prenovi podatke u PUNOJ DUPLEKSNOJ VEZI (istovremeni prenos i prijem) brzina 45Mb/s. Može se deliti u više kanala. (STALNA)
    ISDN – (Integrated Service Digital Network)
    KOMUTIRANA (Switched 56) – DIAL-UP

## Slide 42: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
ISDN: (veza po potrebi)
  OSNOVNI (Basic rate) ISDN – obezbeđuje dva kanala (B-kanali) koji rade na 56Kb/s, kanal za kontrolu veze (8Kb/s) i jedan kanal protoka (D-kanal) koji prenosi signalne i kontrolne podatke (16Kb/s). Upotrebom oba B kanala ukupna brzina prenosa osnovnog ISDN-a je 128Kb/s (2x56=112 + 16)
  PRIMARNI (Primary rate) ISDN – obezbeđuje brzinu T1 linije, 23 B kanala i jedan D kanal. D kanal radi na 64Kb/s.

## Slide 43: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
PAKETNA MREŽA:
  Omogučava prenos preko više konekcija.
  Putanja podataka nije unapred poznata. (BEZKONEKCIONI SERVIS).
  Originalni podaci se dekomponuju u pakete koji se nezavisno šalju.
Implementacija:
  X.25 – (1970). Javna mreža za prenos podataka. (Virtual circuit) – fiksni paketi
  Frame Relay – digitalni prenos, optika, paketi promenljive veličine. (Stalna virtualna veza)
  ATM (Asynchronous Transfer Mode)

## Slide 44: 2. Tipovi mreža i OSI-arhitektura
Koncept otvorene arhitekture (OA)
  Motiv: STANDARDIZACIJA razmene poruka u računarskim mrežama.
  Cilj: Smanjenje raznolikosti specifičnih rešenja pojedinih proizvođača .
  Mehanizam: UGNEŽDENI MODEL (MODEL SLOJEVA)
    Dekompozicija funkcija rada mreže na skup JEDNOSTAVNIJIH, međusobno povezanih, elemenata.
    Mogućnost specijalizacije samo za jedan ili ograničeni broj nivoa (slojeva) otvorenog sistema
    Mogućnost zamene SLOJEVA bez posledica po ostale slojeve

## Slide 45: 2. OSI-arhitektura – mrežni slojevi
n
n + 1
n - 1
n - 2
n + 2
Slojevi
susedni
slojevi
susedni
slojevi
susedni
slojevi
susedni
slojevi

## Slide 46: 2. OSI-arhitektura
OSI – referentni model (ISO-OSI)
SEDAM nivoa (slojeva)
  SLOJ APLIKACIJE (Application Layer)
  SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer)
  SLOJ SESIJE (Sesion Layer)
  TRANSPORTNI SLOJ (Transportation Layer)
  MREŽNI SLOJ (Network Layer)
  SLOJ VEZE PODATAKA (Data Link Layer)
  FIZIČKI SLOJ (Physical Layer)

## Slide 47: 2. OSI-arhitektura
OSI – referentni model (ISO-OSI)
SEDAM nivoa (slojeva)
  SLOJ APLIKACIJE (Application Layer)
  SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer)
  SLOJ SESIJE (Sesion Layer)
  TRANSPORTNI SLOJ (Transportation Layer)
  MREŽNI SLOJ (Network Layer)
  SLOJ VEZE PODATAKA (Data Link Layer)
  FIZIČKI SLOJ (Physical Layer)
Omogućava aplikacijama, namenjenim korisnicima sistema sa otvorenom arhitekturim, pristup MREŽNIM SERVISIMA.
Servisi mogu zahtevati resurse koji se nalaze BILO GDE u mreži.
Da bi se koristio PROGRAMI moraju posedovati KOMUNIKACIONE KOMPONENTE koje pristupaju mrežnim resursima.

## Slide 48: 2. OSI-arhitektura
OSI – referentni model (ISO-OSI)
SEDAM nivoa (slojeva)
  SLOJ APLIKACIJE (Application Layer)
  SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer)
  SLOJ SESIJE (Sesion Layer)
  TRANSPORTNI SLOJ (Transportation Layer)
  MREŽNI SLOJ (Network Layer)
  SLOJ VEZE PODATAKA (Data Link Layer)
  FIZIČKI SLOJ (Physical Layer)
Primeri:
Elektronska pošta (e-mail)
Elektronska razmena podataka (EDI)
Konferencijske aplikacije (Microsoft Net Meeting)
WWW (World Wide Web) – (web browseri i web serveri)
    Apach Web Server (UNIX, LINUX, WINDOWS)
    Netscape SuitSpot,
    Microsoft Internet Information Server (Microsoft Windows)

## Slide 49: 2. OSI-arhitektura
OSI – referentni model (ISO-OSI)
SEDAM nivoa (slojeva)
  SLOJ APLIKACIJE (Application Layer)
  SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer)
  SLOJ SESIJE (Sesion Layer)
  TRANSPORTNI SLOJ (Transportation Layer)
  MREŽNI SLOJ (Network Layer)
  SLOJ VEZE PODATAKA (Data Link Layer)
  FIZIČKI SLOJ (Physical Layer)
Određuje način formatiranja podataka pri njihovoj razmeni između računara na mreži.
Podaci dobijeni od strane SLOJA APLIKACIJE se prevode u prepoznatljiv format. (sve vrste prevođenja, kriptovani podaci i sl.)
Odgovoran je za prilagođavanje SINTAKSE (Npe. ASCII u EBCDIC).

## Slide 50: 2. OSI-arhitektura
OSI – referentni model (ISO-OSI)
SEDAM nivoa (slojeva)
  SLOJ APLIKACIJE (Application Layer)
  SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer)
  SLOJ SESIJE (Sesion Layer)
  TRANSPORTNI SLOJ (Transportation Layer)
  MREŽNI SLOJ (Network Layer)
  SLOJ VEZE PODATAKA (Data Link Layer)
  FIZIČKI SLOJ (Physical Layer)
Najčešći formati:
ASCII (The American Standard Code for Information Interchange)
EBCDIC (The Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
XDR (eXternal Data Representation)
BF (Binary Format)

## Slide 51: 2. OSI-arhitektura
OSI – referentni model (ISO-OSI)
SEDAM nivoa (slojeva)
  SLOJ APLIKACIJE (Application Layer)
  SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer)
  SLOJ SESIJE (Sesion Layer)
  TRANSPORTNI SLOJ (Transportation Layer)
  MREŽNI SLOJ (Network Layer)
  SLOJ VEZE PODATAKA (Data Link Layer)
  FIZIČKI SLOJ (Physical Layer)
Obezbeđuje komunikaciju između aplikacija koje se izvršavaju na različitim računarima u sklopu računarske mreže.
Zahteva uspostavljanje kontrolisane SESIJE. Proverava se da li je računarima dozvoljeno uspostavljanje mrežne sesije, koordinira zahteve servisa i upravlja događajima na nivou komunikacije aplikacija.

## Slide 52: 2. OSI-arhitektura
OSI – referentni model (ISO-OSI)
SEDAM nivoa (slojeva)
  SLOJ APLIKACIJE (Application Layer)
  SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer)
  SLOJ SESIJE (Sesion Layer)
  TRANSPORTNI SLOJ (Transportation Layer)
  MREŽNI SLOJ (Network Layer)
  SLOJ VEZE PODATAKA (Data Link Layer)
  FIZIČKI SLOJ (Physical Layer)
Interfejsi:
  Winsock – (Windows Socket)
  RPC (Remote Procedure Call)
  X Windows

## Slide 53: 2. OSI-arhitektura
OSI – referentni model (ISO-OSI)
SEDAM nivoa (slojeva)
  SLOJ APLIKACIJE (Application Layer)
  SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer)
  SLOJ SESIJE (Sesion Layer)
  TRANSPORTNI SLOJ (Transportation Layer)
  MREŽNI SLOJ (Network Layer)
  SLOJ VEZE PODATAKA (Data Link Layer)
  FIZIČKI SLOJ (Physical Layer)
Podržava segmentiranje i spajanje podataka
Omogučava komunikaciju KRAJNJIH TAČAKA (Sistema) u sklopu mreže. (End to End).
Paketira podatke, numeracija i slanje.
Upravlja prenosom paketa
Kontroliše greške prilikom prenosa podataka.

## Slide 54: 2. OSI-arhitektura
OSI – referentni model (ISO-OSI)
SEDAM nivoa (slojeva)
  SLOJ APLIKACIJE (Application Layer)
  SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer)
  SLOJ SESIJE (Sesion Layer)
  TRANSPORTNI SLOJ (Transportation Layer)
  MREŽNI SLOJ (Network Layer)
  SLOJ VEZE PODATAKA (Data Link Layer)
  FIZIČKI SLOJ (Physical Layer)
Utvrđuje najbolji način prenosa podataka od jednog do drugog kraja mreže (IZVOR – ODREDIŠTE)
Upravlja adresiranjem poruka i prevođenjem LOGIČKIH ADRESA (Npr. IP-adresa) u fizičke adrese (Npr. MAC-adresa)
Određuje putanju (roote) podataka između krajnjih tačaka.
Prilagođava veličine paketa između dve krajnje tačke.

## Slide 55: 2. OSI-arhitektura
OSI – referentni model (ISO-OSI)
SEDAM nivoa (slojeva)
  SLOJ APLIKACIJE (Application Layer)
  SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer)
  SLOJ SESIJE (Sesion Layer)
  TRANSPORTNI SLOJ (Transportation Layer)
  MREŽNI SLOJ (Network Layer)
  SLOJ VEZE PODATAKA (Data Link Layer)
  FIZIČKI SLOJ (Physical Layer)
Šalje PAKETE podataka (RAM – Frame) od mrežnog ka fizičkom sloju.
Prijemom povorke BITA sa fizičkog nivoa prevodi ih u RAMOVE.
Paketi poseduju:
  OZNAKU ODREDIŠTA (Destination ID – obično MAC adresa odredišnog računara ili uređaja za izlaz na mrežu (GATEWAY))
  Oznaku pošiljaoca (Sender ID – obično MAC adresa pošilaoca)
  Kontrolne informacije (Controle Information) (TIP PAKETA, NAČIN USMERAVANJA, SEGMENTACIJA)
  CRC (Cyclic Redundancy Chack) – detekcija i korekcija grešaka koje nastaju u prenosu paketa.

## Slide 56: 2. OSI-arhitektura
OSI – referentni model (ISO-OSI)
SEDAM nivoa (slojeva)
  SLOJ APLIKACIJE (Application Layer)
  SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer)
  SLOJ SESIJE (Sesion Layer)
  TRANSPORTNI SLOJ (Transportation Layer)
  MREŽNI SLOJ (Network Layer)
  SLOJ VEZE PODATAKA (Data Link Layer)
  FIZIČKI SLOJ (Physical Layer)
Sloj podataka je podeljen na dva podsloja:
  LLC (Logical Link Controle) – obezbeđuje kontrolu grešaka i komunikaciju sa mrežnim slojem u cilju određivanja tipa mrežne komunikacije (konekcioni, beskonekcioni)
  MAC (Media Access Control) – pristup LAN medijumu. Primarno radi sa fizičkim slojem.

## Slide 57: 2. OSI-arhitektura
OSI – referentni model (ISO-OSI)
SEDAM nivoa (slojeva)
  SLOJ APLIKACIJE (Application Layer)
  SLOJ PREZENTACIJE (Presentation Layer)
  SLOJ SESIJE (Sesion Layer)
  TRANSPORTNI SLOJ (Transportation Layer)
  MREŽNI SLOJ (Network Layer)
  SLOJ VEZE PODATAKA (Data Link Layer)
  FIZIČKI SLOJ (Physical Layer)
Definiše fizičke karakteristike medija kojim se vrši prenos podataka (struja, signal, nosioci, modulacija i sl.) između mrežnog adaptera (NIC – Network Interface Card) i mrežnog medijuma.
Odgovoran je za prenos BITA između dva računara na mreži.

## Slide 58: 2. OSI-arhitektura – mrežni slojevi
Aplikacija
Prezentacija
Sesija
Transport
Mreža
Veza podataka
Fizički
Aplikacija
Prezentacija
Sesija
Transport
Mreža
Veza podataka
Fizički
0011001001100110000011110010101100
Zaglavlje rama (Frame) | Zaglavlje Mreže | Zaglavlje Segmenta | PODACI
Zaglavlje Mreže | Zaglavlje Segmenta | PODACI
Zaglavlje Segmenta | PODACI
PODACI
PODACI
PODACI

## Slide 59: 2. OSI-arhitektura – mrežni slojevi
Aplikacija
Prezentacija
Sesija
Transport
Mreža
Veza podataka
Fizički
Aplikacija
Prezentacija
Sesija
Transport
Mreža
Veza podataka
Fizički
0011001001100110000011110010101100
Zaglavlje rama (Frame) | Zaglavlje Mreže | Zaglavlje Segmenta | PODACI
Zaglavlje Mreže | Zaglavlje Segmenta | PODACI
Zaglavlje Segmenta | PODACI
PODACI
PODACI
PODACI

## Slide 60: Agenda
  Šta je Internet?
  Tipovi mreža i arhitektura otvorenih sistema (OSI)
  Elementi organizacije Interneta
    Protokol
    Mrežna grana
    Jezgro mreže
    Mrežni pristup i fizički medijum
    Struktura Internet-a i ISPs
    Kašnjenje & gubici u paketno-komutiranim mrežama
    Slojevi protokola, modeli servisa
17.02.2009.g.

## Slide 61: Internet - osnove
INTERNET
HARDVER
SOFTVER
PROTOKOLI
ADRESNE ŠEME
SADRŽAJ
LJUDI

## Slide 62: Internet - osnove
INTERNET
HARDVER
SOFTVER
PROTOKOLI
ADRESNE ŠEME
SADRŽAJ
LJUDI
Protkoli (Standardi) – skup pravila koja omogučavaju komunikaciju računara povezanih na Internet.
VIŠENIVOVSKI (UGNEŽDENI)

## Slide 63: Šta je protokol?
Ljudski protokoli:
“Koliko je sati?”
“da vas pitam”
upoznavanje
… specifične poruke poslate
… specifične aktivnosti preduzete kada se poruke prime, ili drugi događaji
Mrežni protokoli:
mašine pre ljudi
protokoli upravljaju svim aktivnostima prilikom komunikacija na Internet-u
protokoli definišu: format i redosled poruka poslatih i primljenih između mrežnih entiteta kao i akcije preduzete pri prenosu i prijemu poruka.

## Slide 64: Šta je protokol?
Ljudski protokol i protokol računarskih mreža:
?: Drugi ljudski protokoli?
Zdravo
Koliko je sati?
14:00
vreme
Zdravo
Get http://www.awl.com/kurose-ross
TCP zahtev za vezom
TCP odgovor
<datoteka>

## Slide 65: Slojevi Internet protokola
aplikacioni: podržava mrežne aplikacije
  FTP, SMTP‚ HTTP
transportni: prenos podataka (host-host)
  TCP, UDP
mrežni: usmeravanje (rutiranje) datagrama od izvora do odredišta
  IP, ruting protokoli
link: transfer podataka između susednih mrežnih elemenata
  P2P, Ethernet
fizički: bit-i “preko fizičkog medijuma"
application
transport
network
link
physical

## Slide 66: Enkapsulacija (skrivanje informacija)
poruka
segment
datagram
okvir
izvor
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
odredište
application
transport
network
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
network
link
physical
link
physical
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
Hl
M
router
switch

## Slide 67: Adresiranje na Internetu:
Adresa - u opštem slučaju pretstavlja jedinstven identifikator nekog objekta (entiteta) sa aspekta njegovog pronalaženja i/ili referenciranja.
  Adresiranje uz oslonac na IP-adresu
  Adresiranje uz oslonac na IME DOMENA
IP-adresa – (Internet Protocol Adresa) - jedinstven identifikator računara povezanog na Internet.
IPv4 – 32-bitna identifikacija podeljena u 4POLJA od po 8-bita.
IPv6 – 128-bitna identifikacija (nova šema adresiranja na Internetu)

## Slide 68: Adresiranje na Internetu: IP-adresa
IPv4 – format adrese
### | ### | ### | ###
128 | 174 | 149 | 68
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
IPv4 – TRI KLASE MREŽA
  A – klasa (mali broj mreža sa velikim brojem računara)
  B – klasa (noramalne i velike organizacije REGIONALNE MREŽE)
  C – klasa (LOKALNE MREŽE – veliki broj mreža sa malim brojem lokalnih računara)

## Slide 69: Adresiranje na Internetu: IP-adresa
  A – klasa (126 MREŽA, 24-bita adresa HOST-a unutar mreže)
  B – klasa (127 – ne koristi se, 128.1 – 191.254 – MREŽNI BROJEVI, 16-bita – adresa HOST-a unutar mreže-(64.516))
  C – klasa (192.1.1 do 223.254.354 – 8-bita adresa HOST-a omogućava adresiranje samo 254 HOST-a u jednoj mreži)
0 | mreža | host
A
32-bita
10 | mreža | host
B
110 | mreža | host
C

## Slide 70: Adresiranje na Internetu: IP-adresa
Adrese iznad 223 rezervisane su za buduće upotrebe (klase D i E)
1110 | rezervisano za buduću upotrebu
32-bita
D
1111 | rezervisano za buduću upotrebu
E
Brojevi 0 i 255 imaju specijalno značenje
  0 – rezervisana za mašine koje ne znaju svoju adresu
  255 – “broadcast” adresa - podaci upućeni na ovu adresu prosleđuju se svim računarima u mreži.

## Slide 71: Adresiranje na Internetu: IP-adresa
Pregled IPv4 Internet – adesne šeme
A | 1-127 | 127 | 16,777.214 | 7 | 24
B | 129-191 | 16.328 | 65.534 | 14 | 16
C | 192-223 | 2.097.151 | 254 | 21 | 8
Klasa | Broj klase | Maksimum |  | Broj bita u | 
 |  | mreža | hostova | ID-mreže | ID-host-a

## Slide 72: Adresiranje na Internetu: Imenom domena
DNS - (Domen Name System) – uveden radi olakšanja baratanja sa numeričkim adresama host-ova (IP-adrese)
  Pretstavlja mehanizam za HIJERARHIJSKO RAZREŠAVANJ IMENA host-a unutar neke Internet adrese. (ime domena je karakteristično za WWW sajtove)
    Primer: www.ftn.ns.ac.yu
  TLD – (Top Level Internet Domen) – poslednji deo imena domena (.com; .org; .edu; .gov; .mil; .net; .int)

## Slide 73: Adresiranje na Internetu: Imenom domena
DNS - (Domen Name System) -USA
.edu | obrazovne ustanove
.com | komercijalne organizacije
.gov | vladine agencije
.mil | vojne agencije
.net | provajderi mrežnih usluga
.org | neprofitne organizacije
.int | organizacije ustanovljene međunarodnim ugovorima

## Slide 74: Adresiranje na Internetu: Imenom domena
DNS - (Domen Name System) –u 2000.g.
.biz | poslovni sistemi (profitne org.)
.museum | muzeji
.info | opšta upotreba
.pro | profesionalci
.name | pojedinci
.aero | vazduhoplovna industrija
.coop | kooperacija

## Slide 75: Adresiranje na Internetu: Imenom domena
RNIDS - (Registar Nacionalnog Domena Srbije) –u 2006.g. (.rs – domen)
.ac.yu | .ac.rs | Akademske ustanove, registrovane od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju i prosvetu RS (državne)
.co.yu | .co.rs | Preduzeća (privatna, društvena, mešovita, javna), registrovana u skladu sa Zakonom o preduzećima (korporativni domen)
.org.yu | .org.rs | Organizacije i udruženja građana, kulturne ustanove i druga neprofitna pravna lica (namenski domen)
.edu.yu | .edu.rs | Institucije koje se bave obrazovanjem a nisu registrovane kod Ministarstva prosvete, privatne škole i sl.
.gov.yu | .gov.rs | Vlada i ministarstva Republike Srbije

## Slide 76: DNS: Domain Name System
Ljudi: mnogo identifikatora po kojima se razlikuju:
  SocialScurityNum, ime, pasoš #
Internet host-ovi, ruteri:
  IP adresa (32 bit) - korišćena za adresiranje datagrama
  “ime”, npr, www.yahoo.com - koriste ljudi
  IP adresa: 121.7.106.83
Pitanje: mapiranje između IP adrese i imena?
Domain Name System:
distribuirana baza podataka implementirana preko hijerarhije mnogo DNS servera (to su često UNIX mašine koje rade sa BIND-Berkeley Internet Name Domain softverom)
protokol aplikacionog-sloja hostovi, ruteri, serveri imena komuniciraju da bi razrešili imena (translacija: adresa/ime)
RFC 1034 i RFC 1035 i dodatni RFC-i

## Slide 77: DNS
Zašto ne centralizovani DNS?
jedna tačka sa greškom, pad celog Internet sistema
veličina saobraćaja
udaljene centralizovane baze podataka
održavanje
DNS servisi
Translacija Hostname/IP adresa
Host aliasing (promenjeno - drugo ime-pseudonim)
  canonical-utvrđena i alias-promenjena imena lakša za upotrebu
Mail server aliasing
Load distribucija (opterećenja)
  Replike Web servera: set IP adresa za jedno kanonsko ime
    cnn.com

## Slide 78: Distribuirane, hijerarhijske baze podataka
Root DNS Serveri
com DNS serveri
org DNS serveri
edu DNS serveri
poly.edu
DNS serveri
umass.edu
DNS serveri
yahoo.com
DNS serveri
amazon.com
DNS serveri
pbs.org
DNS serveri
Klijent želi IP za www.amazon.com; prva aproksimacija:
Klijent šalje upit root server-u da nađe com DNS server
Klijent šalje upit com DNS serveru (TopLevelDomain) da nađe amazon.com DNS server
Klijent šalje upit amazon.com DNS serveru (authoritative server) da uzme IP adresu hosta sa imenom www.amazon.com

## Slide 79: Lokalni Name Server
Ne pripada striktno hijerarhiji
Svaki ISP (ISP za stanovništvo, kompanije, univerzitete) ima lokalni server imena.
  Takođe nazvan “default name server”
Kada host pravi DNS upit, upit se šalje na lokalni DNS server (šalje se UDPdatagram kroz port 53)
  Radi kao proxy, prosleđuje upit hijerarhijski.

## Slide 80: Primer
requesting host
cis.poly.edu
gaia.cs.umass.edu
root DNS server
local DNS server
dns.poly.edu
1
2
3
4
5
6
authoritative DNS server
dns.cs.umass.edu
7
8
TLD DNS server
Host na
cis.poly.edu
želi IP adresu za gaia.cs.umass.edu
iterativni upiti:
kontaktirani serveri odgovaraju dajući ime servera
“Ne znam ovo ime, ali pitaj ovaj server”

## Slide 81: Rekurzivni upiti
requesting host
cis.poly.edu
gaia.cs.umass.edu
root DNS server
local DNS server
dns.poly.edu
1
2
4
5
6
authoritative DNS server
dns.cs.umass.edu
7
8
TLD DNS server
3
rekurzivni upiti:
težište razrešenja imena je na kontaktiranom name server-u
teško opterećen?

## Slide 82: DNS: keširanje i ažuriranje zapisa
kada (bilo koji) name server uči-zna mapiranje, on kešira mapiranje
  keširani upisi iščeznu nakon određenog vremena
  TLD serveri su tipično keširani u lokalnim name serverima
    Tako se root name serveri ne posećuju često
ažuriraj/oglasi mehanizme koje dizajnira IETF
  RFC 2136
  http://www.ietf.org/html.charters/dnsind-charter.html

## Slide 83: DNS protokol, poruke
DNS protokol : upit i odgovor poruka, sa istim formatom poruke
msg heder
identifikacija: prvo polje je 16 bit-ni broj koji identifikuje upit
zastavice:
  upit (0) ili odgovor (1)
  željena rekurzija
  iskoristljiva rekurzija

## Slide 84: DNS protokol, poruke
Ime, tip polja
za upit
RRs u odzivu
na upit
zapisi za
nadležne servere
dodatne “pomoćne”
informacije koje se mogu koristiti
nslookup program

## Slide 85: Adresiranje na Internetu: URL
URL - (Uniform Resource Lokator) – IP adresa i ime domena identifikuju određeni računar na Internetu ali ništa ne govore o RESURSIMA koji su na njemu na raspolaganju (npr. datoteke).
Radi jedinstvene identifikacije Web-stranice, Web-pretraživač se oslanja na URL (stranica=URL)
ČETVORODELNA ADRESNA ŠEMA:
  Oznaku prenosnog protokola
  Ime domena računara na kome je datoteka smeštena
  Putanja do direktorijuma
  Ime datoteke sa odgovarajućim sufiksom
  protocol://ime_domena/putanja/ime_datoteke

## Slide 86: Adresiranje na Internetu: URL
  protocol://ime_domena/putanja/ime_datoteke
  http://www.ftn.ns.ac.yu/stud_servis/rang_lista.htm

## Slide 87: Detaljnije razmatranje mrežne strukture
mrežna grana (kraj mreže, ivica): aplikacije i host-računari
jezgro mreže:
  ruteri
  mreža mreža
pristup mrežama, fizički mediji: komunikacioni kanali

## Slide 88: Mrežna grana:
krajevi sistema (host-ovi):
  izvode aplikacione programe
  Web, e-mail
  na “grani-ivici mreže”
klijent/server model
  klijent host zahteva, prima servis uvek od servera
  Web browser/server; e-mail client/server
peer-peer model:
  minimalno (ili nikakvo) korišćenje posvećenih servera
  npr. Skype, Gnutella, KaZaA
Klijent
Server

## Slide 89: Mrežna grana: konekciono-orijentisani servis
Cilj: transfer podataka između krajeva sistema
handshaking (rukovanje): postavljanje (priprema) transfera podataka unapred
  Hello, hello back ljudski protokol
  postavljamo "stanje” na dva komunikaciona host-a
TCP - Transmission Control Protocol (protokol kontrole prenosa)
  Konekciono-orijentisani servis na Internet-u
TCP servis [RFC 793]
pouzdan, transfer uređenih bajtova toka podataka
  gubitak: potvrde i ponovna transmisija
kontrola toka:
  pošiljalac neće preopteretiti primaoca
kontrola zagušenja:
  pošiljaoci “smanjuje brzinu slanja” kada je mreža zagušena

## Slide 90: Mrežna grana: servis bez uspostavljanja konekcije
Cilj: transfer podataka između sistema
  isto kao ranije!
UDP - User Datagram Protocol (protokol korisničkog datagrama) [RFC 768]:
  bez uspostavljanja konekcije
  nepouzdan transfer podataka
  nema kontrole toka
  nema kontrole zagušenja
Aplikacije koje koriste TCP:
HTTP (Web), FTP (file transfer), Telnet (remote login), SMTP (email)
Aplikacije koje koriste UDP:
mediji koji koriste tokove podataka, telekonferensing, DNS, telefoniranje preko Internet-a

## Slide 91: Mrežna taksonomija
Telekomunikacione
mreže
Mreže sa
komutiranim kanalima
FDM
TDM
Mreže sa
komutiranim paketima
Mreže sa
virtualnim kolom -VC
Datagram
mreže
Datagram mreža nije ni "konekciono orijentisana" mreža, ni mreža "bez
uspostavljanja konekcije"
Internet obezbeđuje aplikacijama i konekciono orijentisani (TCP) i
servis bez uspostavljanja konekcije (UDP).

## Slide 92: Jezgro mreže
mreža međusobno povezanih rutera
osnovno pitanje: kako se prenose podaci kroz mrežu?
  komutiranje kanala: posvećeno kolo-kanal za poziv: telefonska mreža
  komutiranje paketa: podaci poslati kroz mrežu u diskretnim "komadima” - paketima

## Slide 93: Jezgro mreže: komutiranje kanala
Krajnji resursi rezervisani za "poziv"
propusni opseg linka, kapacitet komutatora
posvećeni resursi: bez deljenja
garantovane performanse
zahteva se podešavanje poziva

## Slide 94: Jezgro mreže: komutiranje kanala
mrežni resursi (tj. širina opsega) se deli na “delove”
delovi se dodeljuju pozivima
deo resursa je besposlen ako nije korišćen od vlasnika poziva (nema deljenja)
podela širine opsega na “delove”
  frekventna podela (frequency division - FD)
  vremenska podela (time division -TD)

## Slide 95: Komutiranje kanala : FDM i TDM
FDM
frekvencija
vreme
TDM
frekvencija
vreme
4 korisnika
Primer:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 96: Jezgro mreže: komutiranje paketa
svaki tok podataka od kraja do kraja podeljen je na pakete
paketi korisnika A, B dele mrežne resurse
svaki paket koristi punu širinu opsega linka
resursi se koriste po potrebi
"sukob" oko resursa:
ukupni zahtevi za resursima mogu da premaše količinu koja je na raspolaganju
"sukob": paketi u redu, čekaju na korišćenje linka
uskladišti i prosledi: paketi se kreću po jedan skok u jednom trenutku
  Čvor (switch) prima kompletan paket pre nego što ga prosledi

## Slide 97: Komutiranje paketa: Statističko multipleksiranje
Niz A & B paketa nema fiksni šablon, deljenje na zahtev  statističko multipleksiranje.
TDM: svaki host dobija isti slot ("koji se okreće")TDM frejm-u.
A
B
C
10 Mb/s
Ethernet
1.5 Mb/s
D
E
statističko multipleksiranje
red čekanja
paketa

## Slide 98: Poređenje komutiranja paketa i kola za komutiranje
Komutiranje paketa alocira link na zahtev - statističko multipleksiranje
Dobro je za prenos podataka “u naletu” (bursty)
  deljenje resursa
  jednostavnije, nema setup poziva
Prekomerni "sukob-takmičenje": kašnjenje paketa i gubici
  protokoli potrebni za pouzdani prenos podataka, kontrola sukoba
?: Kako obezbediti ponašanje slično komutiranju kanala?
  garantovana širina opsega za potrebe audio/video aplikacija
Da li je komutiranje paketa “bolje”?

## Slide 99: Komutiranje paketa: uskladišti-i-prosledi
Treba L/R sekundi za prenos (izbacivanje) paketa veličine L bit-ova na link brzine R b/s
Ceo paket mora da stigne na switch pre nego što može biti prenešen na sledeći link: uskladišti i prosledi
kašnjenje = 3L/R (pretpostavljajući da je kašnjenje usled prostiranja jednako 0)
Primer:
L = 7.5 Mbits
R = 1.5 Mb/s
kašnjenje = 15 s
R
R
R
L

## Slide 100: Mreže sa komutiranim paketima
Cilj: prebaciti pakete kroz rutere od izvora do odredišta
datagram mreže:
  odredišna adresa u paketu određuje sledeći skok
  putanje-rute mogu da se menjaju za vreme sesije
  analogija: vožnja, pitanja u vezi pravca kretanja
  ne održavaju informacije o stanju-konekcija na switch-evima
mreže sa virtuelnim kolom:
  svaki paket nosi tag-etiketu (ID virtuelnog kola - broj), tag određuje sledeći skok
  fiksna putanja određena u trenutku poziva (call setup time), ostaje potpuno fiksirana
  X.25, ATM
  ruteri održavaju stanje po pozivu

## Slide 101: Pristup mrežama i fizički mediji
?: Kako povezati krajeve sistema sa granom u kojoj je ruter?
pristup mrežama iz stanova
pristup mrežama iz institucija (škola, kompanija)
mobilni pristup mrežama
Treba voditi računa o:
širini opsega (broj bit-a u sekundi) pristupne mreže?
deljenju ili posvećenju?

## Slide 102: Pristup mestu stanovanja: point to point pristup
Dialup preko modema
  do 56Kbps direktan pristup router-u (često manje)
  Ne može da se surf-uje i telefonira u isto vreme: ne može biti “always on”
ADSL: asimetrični digitalni pretplatnički vod (linija)
  do 1 Mbps up-stream (danas tipično < 256 kbps)
  do 8 Mbps down-stream (danas tipično < 1 Mbps)
  DSL koristi FDM: 50 kHz - 1 MHz za downstream
  4 kHz - 50 kHz za upstream
  0 kHz - 4 kHz za običan telefon (dvosmerni kanal)

## Slide 103: Pristup iz stana: kablovski modemi
HFC: hybrid fiber coax
  asimetrični: do 30Mbps downstream, 2 Mbps upstream
mreža kablova i optike pridružuje-spaja stanove na ISP router
  stanovi dele pristup router-u
razvoj: iskoristljiv preko kablovske TV

## Slide 104: Pristup iz stana: kablovski modemi
Diagram: http://www.cabledatacomnews.com/cmic/diagram.html

## Slide 105: Arhitektura kablovske mreže: Pregled
home
cable headend
cable distribution
network (simplified)
Tipično od 500 do 5,000 domova

## Slide 106: Arhitektura kablovske mreže: Pregled
home
cable headend
cable distribution
network (simplified)

## Slide 107: Arhitektura kablovske mreže: Pregled
home
cable headend
cable distribution
network
server(s)

## Slide 108: Arhitektura kablovske mreže: Pregled
home
cable headend
cable distribution
network
Channels
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FDM:

## Slide 109: Pristup iz kompanija: lokalne mreže
kompanijska/univerzitetska lokalna mreža (LAN) povezuje kraj sistema na edge router
Ethernet:
  deljeni ili posvećeni link povezuje kraj sistema i router
  10 Mbs, 100Mbps, Gigabit Ethernet

## Slide 110: Bežični pristup mrežama
deljeni bežični pristup mreži povezuje kraj sistema na router
  preko bazne stanice “access point-a” (pristupne tačke)
bežične LAN mreže:
  802.11b/g (WiFi): 11 ili 54 Mbps
wider-area bežični pristup
  obezbeđen preko telcom operater-a
  treća generacija 3G ~ 384 kbps
  GPRS u Evropi
Bazna
stanica
mobilni
host-ovi
ruter

## Slide 111: Mreže u kućama
Komponente tipične mreže u kući:
ADSL ili kablovski modem
router/firewall/NAT
Ethernet
wireless access point (WAP)
wireless
access
point
wireless
laptops
router/
firewall
cable
modem
to/from
cable
headend
Ethernet

## Slide 112: Fizički mediji
Bit: se prostire između parova predajnik/prijemnik
fizički link: šta leži između predajnika & prijemnika
"vođeni" mediji (mediji sa vođenim talasima):
  signali se prostiru u čvrstim medijima: bakar, optička vlakna-fiber, koaksijalni kabl
"nevođeni" mediji:
  signali se prostiru slobodno, tj. radio talasima
Upredene parice (Twisted Pair TP)
dve izolovane bakarne žice
  Kategorija 3: tradicionalne telefonske žice, 10 Mbps Ethernet
  Kategorija 5: 100Mbps Ethernet
  Kategorija 6: 1Gb

## Slide 113: Fizički mediji: koaksijalni kabl, optička vlakna
Koaksijalni kabl:
dva koncentrična bakarna provodnika
bidirekcioni
osnovni opseg (baseband):
  jedan kanal po kablu
  legacy Ethernet
širokopojasno (broadband):
  više kanala po kablu
  HFC (hibridni fiber-koaksijalni kabl)
Kabl sa optičkim vlaknima:
staklena vlakna kojima se prostiru svetlosni impulsi, gde je svaki impuls jedan bit
operacije velikih brzina:
  prenos velike brzine point-to-point (tj. 10’s-100’s Gps)
mala verovatnoća pojave greške: repeater-i udaljeni međusobno; imun na elektromagnetni šum

## Slide 114: Fizički mediji: radio
signal određenog elektromagnetskog spektra
nema fizičke “žice”
bidirekcioni
efekti pri propagaciji talasa:
  refleksija
  ometanja zbog objekata
  interferencija
Tipovi radio linkova:
zemaljski-površinski mikrotalasi
  do 45 Mbps po kanalu
LAN (Wifi)
  11Mbps, 54Mbps
wide-area (cellular)
  3G: hiljade kbps
satelit
  od Kbps do 45Mbps po kanalu (ili više manjih kanala)
  270 msec kašnjenje od kraja do kraja

## Slide 115: Šta smo usvojili?
  Šta je Internet istorija njegovog razvoja?
  Tipovi mreža i arhitektura otvorenih sistema
  Komponente računarskih mreža i Internet umrežavanje
    Adresiranje na Internetu
    Mrežna grana
    Jezgro mreže
    Mrežni pristup i fizički medijum
    Struktura Internet-a i ISPs

## Slide 116: Policijska informatika Poglavlje 02. Umrežavanje i Internet
P i t a nj a ?

## Slide 117
Glavni ruter
ARMUNS
Internet
Interni
SW /ruter
Glavni firewall
Demilitarizovana zona
Autentikacioni
server
Web
server
Mail
server
Baza podataka
poslovni sistem
Barijera
poslovna
Barijera
Nastavni sistem
Baza podataka
Nastavni sistem
Klijenti
WAP
Bežična
pristupna
tačka
Web
Klijenti