## Slide 1: Policijska informatika Poglavlje.06 Zaštita u IT
Predmetni nastavnik: Prof. dr Branko Perišić FTN NS

## Slide 2: ZiOS – Zaštita i bezbednost PIS
Uvod – o problemu bezbednosti PIS
Osnovni koncepti informacione bezbednosti
Preventivni mehanizmi (Preventive Controle)
Mehanizmi za otkrivanje (Detective Controle)
Korektivni mehanizmi (Corrective Controle)
Zaključak – i šta dalje?
Agenda

## Slide 3: ZiOS – O problemu bezbednosti PIS
Uvod – o problemu bezbednosti PIS
Osnovni koncepti informacione bezbednosti
Preventivni mehanizmi (Preventive Controle)
Mehanizmi za otkrivanje (Detective Controle)
Korektivni mehanizmi (Corrective Controle)
Zaključak – i šta dalje?

## Slide 4: ZiOS – O problemu bezbednosti PIS
O čemu je poglavlje?:
  Na koji način bezbednost utiče na pouzdanost sistema?
  Na osnovu kojih kriterijuma (4) je moguće oceniti efektivnost informacione bezbednosti organizacionih sistema?
  Koji su osnovni koncepti zaštite u sklopi PIS?
  Koji vidovi preventivnih, detektivnih i korektivnih mera je moguće primeniti u cilju obezbeđenje informacione bezbednosti?
  Na koji način kripto zaštita doprinosi bezbednosti i na koji način je moguće primeniti dva osnovna tipa kripto zaštite?

## Slide 5: ZiOS – O problemu bezbednosti PIS
Jedna od osnovnih funkcija PIS je da obezbedi informacije koje su neophodne u procesu donošenja odluka. Da bi informacije bile korisne one moraju biti: pouzdane, što podrazumeva:
  da obezbeđuju preciznu i kompletnu sliku o aktivnostima organizacionog sistema u vremenu.
  da su na raspolaganju kada su potrebne.
  informacija i sistem koji ih proizvodi su zaštićeni od: gubitka, kompromitovanja i/ili krađe.

## Slide 6: ZiOS – O problemu bezbednosti PIS
Pet osnovnih principa koji doprinose pouzdanosti sistema:
POUZDANOST
SISTEMA

## Slide 7: ZiOS – O problemu bezbednosti PIS
Pet osnovnih principa koji doprinose pouzdanosti sistema:
  Bezbednost
POUZDANOST
SISTEMA
BEZBEDNOST
Pristup sistemu i podacima koje on enkapsulira je kontrolisan.

## Slide 8: ZiOS – O problemu bezbednosti PIS
Pet osnovnih principa koji doprinose pouzdanosti sistema:
  Bezbednost
  Poverljivost
POUZDANOST
SISTEMA
BEZBEDNOST
POVERLJIVOST
Osetljive informacije/podaci su zaštićeni od neovlašćenog pristupa i/ili eksponiranja.

## Slide 9: ZiOS – O problemu bezbednosti PIS
Pet osnovnih principa koji doprinose pouzdanosti sistema:
  Bezbednost
  Poverljivost
  Privatnost
POUZDANOST
SISTEMA
BEZBEDNOST
POVERLJIVOST
PRIVATNOST
Personalno podaci o kupcima, prikupljeni posretstvom e-trgovine se prikupljaju, koriste, prikazuju i održavaju na odgovarajući način.

## Slide 10: ZiOS – O problemu bezbednosti PIS
Pet osnovnih principa koji doprinose pouzdanosti sistema:
  Bezbednost
  Poverljivost
  Privatnost
  Integritet obrade
POUZDANOST
SISTEMA
BEZBEDNOST
POVERLJIVOST
PRIVATNOST
INTEGRITET OBRADE
Podaci se obrađuju:
  Precizno
  Potpuno
  U sklopu vremenskog okvira
  Uz odgovarajuću autorizaciju

## Slide 11: ZiOS – O problemu bezbednosti PIS
Pet osnovnih principa koji doprinose pouzdanosti sistema:
  Bezbednost
  Poverljivost
  Privatnost
  Integritet obrade
  Raspoloživost
POUZDANOST
SISTEMA
BEZBEDNOST
POVERLJIVOST
PRIVATNOST
INTEGRITET OBRADE
RASPOLOŽIVOST
Sistem je raspoloživ u cilju obezbeđenja radnih i ugovornih obaveza.

## Slide 12: ZiOS – O problemu bezbednosti PIS
Uočite značaj bezbednosti. Ona je fundament pouzdanosti sistema.
Bezbednosne procedure:
  Dozvoljavaju pristup sistemu jedino autorizovanim korisnicima i štite:
    Poverljivost osetljivih podataka organizacije.
    Privatnost podataka o ličnosti koje sistem prikuplja.
POUZDANOST
SISTEMA
BEZBEDNOST
POVERLJIVOST
PRIVATNOST
INTEGRITET OBRADE
RASPOLOŽIVOST

## Slide 13: ZiOS – O problemu bezbednosti PIS
POUZDANOST
SISTEMA
BEZBEDNOST
POVERLJIVOST
PRIVATNOST
INTEGRITET OBRADE
RASPOLOŽIVOST
Pored toga, bezbednosne procedure:
  Podržavaju integritet obrade:
    sprečavanjem neautorizovanih i/ili fiktivnih transakcija.
    sprečavanjem neovlašćene izmene uskladištenih programa i/ili podataka.
  Obezbeđuju zaštitu od različitih oblika napada, uključujući viruse i crve, čime osiguravaju raspoloživost sistema.

## Slide 14: ZiOS – O problemu bezbednosti PIS
U sklopu ovog poglavlja akcenat se stavlja na princip bezbednosti i zaštite PIS zasnovan na konceptu tzv. Poverljivih servisa
Postoji značajan rast broja prijavljenih i dokumentovanih bezbednosnih incidenata uključujući:
  Napade sa ciljem onemogućavanja pružanja servisa (Denial of services)
  Prevare (Fraud)
  Gubitak poslovnih tajni (Loss of trade secrets)
  Krađe identiteta (Identity theft)
Korisnici i projektanti informacionih sistema moraju “najmanje” razumeti osnovne principe informacione bezbednosti.

## Slide 15: ZiOS – Informaciona bezbednost
Uvod – o problemu bezbednosti PIS
Osnovni koncepti informacione bezbednosti
Preventivni mehanizmi (Preventive Controle)
Mehanizmi za otkrivanje (Detective Controle)
Korektivni mehanizmi (Corrective Controle)
Zaključak – i šta dalje?

## Slide 16: ZiOS – Informaciona bezbednost
Postoje tri osnovna koncepta u domenu informacione bezbednosti o kojima treba raspraviti:
  Bezbednost kao zadatak UPRAVLJAČKOG (Management) a ne TEHNOLOŠKOG segmenta organizacionih sistema.
  Vremenski zavisan model bezbednosti.
  Dubinska odbrana.

## Slide 17: ZiOS – Informaciona bezbednost
Postoje tri osnovna koncepta u domenu informacione bezbednosti o kojima treba raspraviti:
  Bezbednost kao zadatak UPRAVLJAČKOG (Management) a ne TEHNOLOŠKOG (IT) segmenta organizacionih sistema.
  Vremenski zavisan model bezbednosti.
  Dubinska odbrana.

## Slide 18: ZiOS – Informaciona bezbednost
TS-frejmvork definiše četiri esencijalna kriterijuma za uspešnu implementaciju pet osnovnih principa pouzdanosti sistema:
    Formulisanje i dokumentovanje POLITIKE.
    Efektivno upoznavanje svih autorizovanhi korisnika sa definisanom politikom.
    Kreiranje i primena odgovarajućih kontrolnih postupaka za primenu definisane politike.
    Nadziranje sistema i poduzimanje korektivnih akcija u cilju očuvanja usaglašenosti implementacije i definisane politike.
Nužno je puno uključivanje i podrška rukovodnih struktura. (management)

## Slide 19: ZiOS – Informaciona bezbednost
Postoje tri osnovna koncepta u domenu informacione bezbednosti o kojima treba raspraviti:
  Bezbednost kao zadatak UPRAVLJAČKOG (Management) a ne TEHNOLOŠKOG segmenta organizacionih sistema.
  Vremenski zavisan model bezbednosti.
  Dubinska odbrana.

## Slide 20: ZiOS – Informaciona bezbednost
Ako raspolažemo sa dovoljno resursa i vremena bilo koji segment preventivne zaštite može da se zaobiđe.
To za posledicu ima potrebu da efektivni kontrolni mehanizmi poseduju proširenje preventinih mehanizama sa:
    Metodama za detekciju incidenata; i
    Procedure za poduzimanje korektivnih akcija u slučaju narušenja bezbednosti.
Detekcija i korekcija mora biti blagovremena i efikasna zbog brzine kojom, nakon proboja preventivnih mehanizama, dolazi do kompromitovanja ostatka sistema.

## Slide 21: ZiOS – Informaciona bezbednost
Model bezbednosti baziran na blagovremenom odgovoru usredsređuje se na implementaciju skupa preventivnih, detektivnih i korektivnih mehanizama koji omogućavaju da sistem uoči napad i poduzme akcije da ga osujeti pre kompromitovanja bilo kog dela sistema.
Zahteva sva tri vida mera:
    Preventivne
    Detektivne
    Korektivne

## Slide 22: ZiOS – Informaciona bezbednost
Postoje tri osnovna koncepta u domenu informacione bezbednosti o kojima treba raspraviti:
  Bezbednost kao zadatak UPRAVLJAČKOG (Management) a ne TEHNOLOŠKOG segmenta organizacionih sistema.
  Vremenski zavisan model bezbednosti.
  Dubinska odbrana.

## Slide 23: ZiOS – Informaciona bezbednost
Dubinska odbrana: Bazirana je na ideji uključivanja više nivoa zaštite u cilju izbegavanja postojanja samo jedne potencijalne tačke odbrane.
Ako jedan nivo bude zaobiđen, ostali mogu funkcionisati korektno ili u skladu sa planom.
Zaštita računarskih sistema uključuje upotrebu kombinacije: zaštitnih barijera (firewalls), lozinki (passwords) i drugih preventivnih procedura koje ograničavaju pristup.
Redundantnost se može jednako primeniti i kode detektivnih i korektivnih mera.

## Slide 24: ZiOS – Informaciona bezbednost
Osnovni tipovi preventivnih kontrola na koje se oslanja DUBINSKA ODBRANA uključuju:
  PROVERE AUTENTIČNOSTI (lozinke, žetoni, biometrijski elementi, MAC – adrese i sl.)
  PROVERE AUTORIZOVANOSTI (matrice prava pristupa i provera kompatibilnosti)
  OBUKU
  FIZIČKE PROVERE PRISTUPA (brave, stražari, biometrijski uređaji)
  UDALJENE KONTROLE PRISTUPA (filtriranje paketa op IP adresi od strane root-era i zaštitnih barijera; sistemi za prevenciju infiltriranja; provera autentičnosti udaljenih korisnika; provere na bežičnim ulaznim tačkama)
  Procedure za ojačavanje HOST-ova i SERVERA (firewalls, anti-virus software, disabling of unnecessary features, user account management, software design, e.g., to prevent buffer overflows)
  ENKRIPCIJA

## Slide 25: ZiOS – Informaciona bezbednost
Osnovni tipovi DETEKTIVNIH kontrola na koje se oslanja DUBINSKA ODBRANA uključuju:
  Analiza log-ova
  Sistemi za detekciju infiltriranja
  Upravljački izveštaji
  Testiranje zaštitnih mehanizama (vulnerability scanners, penetration tests, war dialing)

## Slide 26: ZiOS – Informaciona bezbednost
Osnovni tipovi KOREKTIVNIH kontrola na koje se oslanja DUBINSKA ODBRANA uključuju:
  Timovi za hitne intervencije (Computer Emergency Response Teams)
  Glavni službenik bezbednosti (Chief Security Officer (CSO))
  Rukovanje zakrpama (Patch Management)

## Slide 27: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Uvod – o problemu bezbednosti PIS
Osnovni koncepti bezbednosti informacija
Preventivni mehanizmi (Preventive Controle)
Mehanizmi za otkrivanje (Detective Controle)
Korektivni mehanizmi (Corrective Controle)
Zaključak – i šta dalje?

## Slide 28: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Cilj preventivnih mera zaštite je da spreče pojavu bezbednosnih incidenata.
Uključuju dva povezana mehanizma:
  Proveru autentičnosti (Authentication)
    Usmerena je na verifikaciju IDENTITETA SUBJEKTA koji želi da ostvari pristup zaštićenom OBJEKTU (OBJEKTIMA).
  Proveru ovlašćenja (Authorization)
    Ograničava prava autentičnih subjekata delovima sistema i specifikacija akcija koje su im dozvoljene.

## Slide 29: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Proveru autentičnosti (Authentication) subjekta se može obaviti uz oslonac na verifikaciju:
  nečega što subjekat ZNA (lozinka, PIN-kod i sl.)
  nečega što subjekat IMA (poseduje) (Smart kartica ili ID-bedž).
  nekih fizičkih karakteristika (biometrijskih identifikatora) (otisak prsta, glas i sl.)

## Slide 30: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Lozinke su verovatno najuobičajeniji i ujedno najkontraverzniji mehanizam provere autentičnosti.
  efektivna lozinka mora zadovoljavati čitav niz zahteva:
    Dužina (Length)
    Mešavina karaktera
    Slučajnost (pesudoslučajnost)
    Tajnost

## Slide 31: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Lozinke su verovatno najuobičajeniji i ujedno najkontraverzniji mehanizam provere autentičnosti.
  efektivna lozinka mora zadovoljavati čitav niz zahteva:
    Dužina (Length)
    Mešavina karaktera
    Slučajnost (pesudoslučajnost)
    Tajnost
Duže lozinke se smatraju sigurnijim (bezbednijim).
Trebale bi da budu najmanje 8 znakova.

## Slide 32: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Lozinke su verovatno najuobičajeniji i ujedno najkontraverzniji mehanizam provere autentičnosti.
  efektivna lozinka mora zadovoljavati čitav niz zahteva:
    Dužina (Length)
    Mešavina karaktera
    Slučajnost (pesudoslučajnost)
    Tajnost
Neophodno je koristiti mešavinu malih i velikih slova, brojeva i specijalnih karaktera.

## Slide 33: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Lozinke su verovatno najuobičajeniji i ujedno najkontraverzniji mehanizam provere autentičnosti.
  efektivna lozinka mora zadovoljavati čitav niz zahteva:
    Dužina (Length)
    Mešavina karaktera
    Slučajnost (pesudoslučajnost)
    Tajnost
Za lozinke nebi trebalo uzimati reči koje se nalaze u rečniku ili su proširene (sa prednje ili zadnje strane) brojevima kao np. 4pas ili pas4.
Lozinke netrebale povezivati sa ličnim interesima i/ili hobijima odnosno pojmovima i karakteristikama ličnosti (pogledati rečnik za krekovanje lozinki na Internet-u).

## Slide 34: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Lozinke su verovatno najuobičajeniji i ujedno najkontraverzniji mehanizam provere autentičnosti.
  efektivna lozinka mora zadovoljavati čitav niz zahteva:
    Dužina (Length)
    Mešavina karaktera
    Slučajnost (pesudoslučajnost)
    Tajnost
Najvažnija karakteristika lozinke.

## Slide 35: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Lozinku koja zadovoljava navedene kriterijume je obično TEŠKO ZAPAMTITI, posebno ako sistem preventivne zaštite zahteva promenu lozinke po isteku predefinisanog perioda (npr. 90 dana).
Večina ljudi zbog toga:
  Biraju lozinke koje se lako pamte pa time i pogađaju: ili
  Biraju lozinke koje zadovoljavaju kriterijume jakih lozinki ali ih NEGDE ZAPISUJU.
Kada se lozinka zapiše ona, od nečega što zna samo jedan subjekat, postaje objekat koji je moguće “ukrasti”.

## Slide 36: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Kao rezultat ove dileme neki eksperti za domen bezbednosti osporavaju napore na formiranju “jakih lozinki”.
  Činjenica je da statirtička istraživanja u sistemima koji koriste jake lozinke, pokazuju da je najčešći servis koji administratori pružaju – RESETOVANJE LOZINKI!
  Oni predlažu oslonac na DVOKOMPONENTNE mehanizme za proveru autentičnosti kao što su npr. kombinacija Smart kartice i PIN-koda.

## Slide 37: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Drugi eksperti to negiraju!.
  Njihova argumentacija se temelji na mogućnostima koje nude savremeni operativni sistemi (lozinke duže od 15-karaktera).
  Korisnici mogu kreirati “polugovoreće” lozinke koje su dovoljno duge ali se lako pamte! (npr. Idlike2binParis, IfThSiGoHiSaYoAsGoBy)
  Dugački iskazi dramatično povečavaju napor potreban za razbijanje i/ili pogađanje lozinke.
  Rešenje: Duge lozinke koje se lako pamte!

## Slide 38: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Niti jedan mehanizam za proveru autentičnosti nije bez mana.
  Lozinke
  Tehnike fizičke identifikacije
  Biometrijske tehnike

## Slide 39: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Niti jedan mehanizam za proveru autentičnosti nije bez mana.
  Lozinke
  Tehnike fizičke identifikacije
  Biometrijske tehnike
Moguće ih je POGODITI, IZGUBITI, ZAPISATI, RAZBITI ili OTKRITI (saopštiti).

## Slide 40: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Niti jedan mehanizam za proveru autentičnosti nije bez mana.
  Lozinke
  Tehnike fizičke identifikacije
  Biometrijske tehnike
Uključuju KARTICE, BEDŽEVE i USB uređaje.
Moguće ih je IZBUBITI, UKRASTI ili DUPLICIRATI.

## Slide 41: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Niti jedan mehanizam za proveru autentičnosti nije bez mana.
  Lozinke
  Tehnike fizičke identifikacije
  Biometrijske tehnike
Još uvek su skupe za masovnu primenu!
Još uvek nisu 100% pouzdane!
Neke tehnike prate negativne konotacije (npr. otisak prsta) .
Bezbednost biometrijskih podataka.
  Ako dođe do kompromitovanja biometrijskih podataka to može imati ozbiljne posledice po vlasnika.
  Za razliku od lozinki ili žetona, biometrijski identifikatori se ne mogu (lako) ZAMENITI i/ili PROMENITI.

## Slide 42: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Iako niti jedna od tri osnovne tehnike provere autentičnosti nije sama dovoljna, oslonac na kombinaciju (multifaktorska autentikacija) pretstavlja obečavajući mehanizam.
Primer: Korišćenje otiska DLANA i PIN-koda zajedno je mnogo efektniji mehanizam provere autentičnosti nego ako se svaki od njih zasebno koristi.

## Slide 43: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Napadi na sistem provere autentičnosti:
  napadi sa lažnim pretstavljanjem (impersonation)
    prethodno je moralo doći do kompromitovanja tajne informacije
  napadi sa ponovljenim porukama (replay)
    podrazumeva prisluškivanje komunikacije poverljivim kanalom (u toku provere autentičnosti) i repliciranje iste poruke sistemu.
  napadi sa uvođenjem kašnjenja (forced delay)
    presretanje poruke, njeno zadržavanje do pojave time-out događaja na strani korisnika, a zatim prosleđivanje na stranu sistema i blokiranje odgovora sistema korisniku.
  napadi sa preplitanjem (interleaving)
    u procesu autentikacije napadač pokušava da “nadmudri” mehanizam ili da otvori paralelnu sesiju.

## Slide 44: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Zaštita od napada na sistem provere autentičnosti:

## Slide 45: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Standardi u domenu provere autentičnosti:
  X.509
    hijerarhijski servis na bazi kataloga koji skladišti informacije neophodne za proces provere autentičnosti korisnika
    informacije se skladište u formi SERTIFIKATA
    definiše tri tipa procedura provere autentičnosti
      JEDNOSMERNE (samo klijent)
      DVOSMERNE (klijent-server, server-klijent)
      TROSMERNE (pored klijenta i servera uključuje i verifikatora)
  Kerberos
  RADIUS

## Slide 46: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Standardi u domenu provere autentičnosti:
  Kerberos – MIT (verzija 5 Windows)

## Slide 47: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Standardi u domenu provere autentičnosti:
  Kerberos – MIT (verzija 5 Windows)
Zaštićeni
resurs

## Slide 48: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Standardi u domenu provere autentičnosti:
  Kerberos – MIT (verzija 5 Windows)
Server za pristup

## Slide 49: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Standardi u domenu provere autentičnosti:
  Kerberos – MIT (verzija 5 Windows)
Server za dodelu ULAZNICA

## Slide 50: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Proveru ovlašćenja (Authorization) subjekta se obično implementira uz oslonac na matricu pristupa (access control matrix):
  Specificira kojim OBJEKTIMA SUBJEKAT može pristupati i koje operacije nad objektima su mu dozvoljene.
  Kada SUBJEKAT izrazi nameru da pristupi OBJEKTU sistem obavlja test kompatibilnosti (compatibility test) u cilju provere da li ovlašćenja SUBJEKTAodgovaraju pravima pristupa u sklopu matrice za kontrolu priatupa.

## Slide 51: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Matricu kontrole pristupa je potrebno ažurirati u regularnim vremenskim intervalima.
Provera autentičnosti i autorizacija se može primeniti i na UREĐAJE.
  Svaka radna stanica, printer, i sl. zahteva mrežnu karticu (NIC) da bi bila povezana na računarsku mrežu organizacije.
  Svakia mrežna kartica poseduje jedinstvenu MAC-adresu (Media Access Controle).
  Moguće je ograničiti pristup mreži jedino uređajuma sa određenim MAC-adresama ili MAC-adrese koristiti za proveru prava pristupa
  Primer: Tuneliranje zaštitne barijere!

## Slide 52: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Iako provera autentičnosti i ovlašćenja SUBJEKATA pretstavljaju ključne mehanizme ograničavanja pristupa OBJEKTIMA koji su predmet zaštite, postoji čitav niz drugih preventivnih mehanizama koje je neophodno upotrebiti u cilju adekvatne zaštite.

## Slide 53: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Višenivovske preventivne kontrole koje odražavaju dubinsku zaštitu, u cilju zadovoljavanja kriterijuma reakcije sistema zaštite u VREMENU (BLAGOVREMENO) time-based model of security.
Enkripcija
Osnaživanje
Kontrola udaljenog pristupa (Control Remote Access)
Kontrola fizičkog pristupa (Control Physical Access)
Obuka (Training)

## Slide 54: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Obuka
  Prvi nivo PREVENTIVNE ZAŠTITE.
Enkripcija
Osnaživanje
Kontrola udaljenog pristupa (Control Remote Access)
Kontrola fizičkog pristupa (Control Physical Access)
Obuka (Training)

## Slide 55: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Efektivnost pojedinačnih kontrolnih procedura zavisi od stepena do kog subjekti razumeju i primenjuju politiku zaštite u sklopu organizacionog sistema.
Zaposlene je potrebno upoznati sa napadima koji pripadaju kategoriji društvenog (civilizovanog) ponašanja (use deception to obtain unauthorized access).

## Slide 56: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Ne saopštavati LOZINKE i druge informacije vezane za registracije, račune, konfiguraciju radnih stanica i sl., nikome ko vas kontaktira telefonom, e-mailom, ili IM(Instant Messag-ing) servisom, čak i kada se pretstavljaju kao ADMINISTRATORI SISTEMA.
Ne dozvolite drugim ljudima (kolegama sa posla ili spoljnjim saradnicima) da idu sa vama kroz ulaz koji ograničava pravo.
    Ovaj tip varanja se može dogoditi na glavnim ulaznim vratima kao i na unutrašnjim zaključanim vratima.
    Obično uspeva jer večina ljudi smatra da je nepristojno ne propustiti drugu osobu da uđe pre njih!
    “Gluma” ovde igra značajnu ulogu!

## Slide 57: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Također je važno investirati u neprekidno profesionalno obrazovanje specijalista za informacionu bezbednost.
  Nove IT stvaraju nove bezbednosne pretnje i čine ranija rešenja i mehanizme zastarelim.
  Organizacioni sistemi često propuste da obezbede obuku u ovom vitalnom segmentu.
Posebno je korisno pratiti izvode iz nedavnih hakerskih incidenata.
  “White hat” organizacija nadzire aktivnosti hakera i na web-u objavljuje rezultate istraživanja koja opisuju:
    Kako su aktivnosti pripremljene.
    Kako administratori mreže mogu da se zaštite u svakom od opisanih slučajeva.

## Slide 58: ZiOS – Preventivni mehanizmi
  “Underground” časopisi, knjige i kreker-ski web-sajtovi oezbeđuju informacije o načinima na koje je moguće provaliti u računarske sisteme i računarske mreže uključujući i načine za:
      Proboj (rušenje) servera
      Generisanje virusa
      Skrivanje identiteta
  Nužno je nadzirati ove sajtove u cilju prikupljanja informacija o aktuelnim pristupima napadu i/ili odbrani sistema od napada.

## Slide 59: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Rukovodstvo mora obezbediti uslove za adekvatnu obuku.
  Finansiranje
  Demonstriranje podrške zaposlenima koji poštuju propisane mere zaštite.
    Posebno značajno za borbu protiv napada koji nastupaju nakon “druženja i ćaskanja”.
  Primenu kaznenih mera protiv zaposlenih koji nasmerno krše bezbednosnu politiku.

## Slide 60: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Kontrola fizičkog pristupa
  Mere kontrole fizičkog pristupa pretstavljaju drugi sloj preventivnih mera zaštite.
Encryption
Control Remote Access
Training
Enkripcija
Osnaživanje
Kontrola udaljenog pristupa (Control Remote Access)
Kontrola fizičkog pristupa (Control Physical Access)
Obuka (Training)

## Slide 61: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Za nekoliko minuta, vešt napadač koji nije direktno fizički nadziran, može uspešno ostvariti pristup osetljivim podacima koji se nalaze unutar granica sistema.
  Posebni boot-medijumi koji postoje, kada se stave u računarski sistem, omogučavaju subjektu koji ne poseduje legitimne privilegije da zaobiđe mehanizme njihove provere.
  Moguće je instalirati softver ili hardver za evidentiranje sadržaja koji se otkucava na tastaturi (keystroak loggers) i pomoću njega preuzeti korisničke identifikacije i lozinke autorizovanih korisnika.
  Disketa sa javno dostupnim pomoćnim programima može se staviti u disketni uređaj PC-klijenta i omogućiti da se preuzmu podaci o svim identifikacijama i lozinkama koje su na tom računaru saopštene od poslednjeg podizanja OS-a.

## Slide 62: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Mehanizmi fizičke kontrole pristupa počinju od SAMOG ULAZA U ZGRADU.
  Da li treba da postoje nezaključani ulazi u poslovni objekat u toku normalnog radnog?
  Pravila zaštite od požara zahtevaju postojanje izlaza za slučaj nužde.
    Oni nebi trebali omogućiti ulaz SPOLJA!
    Moraju biti povezani na ALARMNI SISTEM koji se aktivira kada neko prođe kroz taj ulaz/izlaz.
  Portir ili službenik obezbeđenja mora biti prisutan na glavnom ulazu poslovne zgrade da bi:
    Proverio identitet zaposlenih.
    Zahtevao od posetilaca da se evidentiraju i da budu pod pratnjom sprovedeni do odredišta.

## Slide 63: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Unutar poslovnog objekta, fizički pristup prostorijama u kojima se nalazi računarska oprema mora biti OGRANIČEN!
  Prostorije moraju biti BEZBEDNO ZAKLJUČANE.
  Svi ulasci i izlasci trebaju biti nadzirani od strane zatvorene televizije ili sistema video nadzora.
  Višestruki neuspešni pokušaj ulaska treba da aktivira ALARM.
  Na prostorijama u kojima se nalaze serveri sa visoko osetljivim podacima, obične brave se moraju zameniti sa:
      ČITAČIMA KARTICA;
      NUMERIČKIM TARTATURAMA; ili
      BIOMETRIJSKIM UREĐAJIMA.

## Slide 64: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Pristup kablovima koji se koriste u sklopu Lokalne mreže mora biti ograničen u cilju pevencije montiranja prislušnih uređaja.
  Kablovi i ožičenja nebi smeli biti izloženi u prostoru u koji mogu uči slučajni posetioci.
  Zidni priključci koji nisu u upotrebi moraju biti fizićki odspojeni od mreže.
  Rek-ormari moraju biti bezbedno zaključani.
    Ako se dele sa drugim stanarima zgrade, tlekomunikaciona oprema mora biti smeštena unutar zaključanih čeličnih kaveza.

## Slide 65: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Fizički mehanizmi zaštite moraju biti adekvatni i ekonomski isplativi.
  Neophodno je puno angažovanje rukovodstva da bi se obezbedilo da vredni resursi budu adekvatno obezbeđeni.

## Slide 66: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Laptop računari, celularni telefoni, i PDA uređaju zahtevaju posebnu pažnju.
  Krađa laptop-računara pretstavlja osnovni problem, pri čemu glavni gubitak ne pretstavlja vrednost samog računara, već gubitak poverljivih informacija i troškovi obezbeđenja oporavka od gubitka poverljivih informacija.
  Da bi se sprečima njihova krađa, neophodno je obučiti zaposlene da uvek zaključavaju laptop-računare u sklopu objekata koji se ne mogu pomerati (čaki i dok su u kancelariji).
  Osetljivi podaci bi trebali jedino biti skladišteni na izmenjivim diskovima, ne i na hard-diskovima. Neophodna je posebna briga u sprečavanju pristupa izmenjivim medijima.

## Slide 67: ZiOS – Preventivni mehanizmi
  Kako je krađa uvek moguća, poverljivi ili osetljivi podaci bi trebali biti zaštićeni merama kripto-zaštite.
  U nekim organizacionim sistemima na laptop-računare se instalira namenski softver koji, ako je laptop ukraden, automatski poziva definisni broj i javlja trenutnu lokaciju ako kradljivac pokuša pristup Internetu.
  Dodatne mogućnosti pružaju GPRS uređaji koje je moguće instalirati u sklopu Laptop-računara.

## Slide 68: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Kontrola udaljenog pristupa
  Treči nivo preventivne zaštite pretstavlja kontrola udljenog pristupa.
Encryption
Training
Encryption
Control Remote Access
Training
Enkripcija
Osnaživanje
Kontrola udaljenog pristupa (Control Remote Access)
Kontrola fizičkog pristupa (Control Physical Access)
Obuka (Training)

## Slide 69: Preventivne mere
Odbrana granica: Routeris, Firewalls, and Intrusion Prevention Systems
  This figure shows the relationship between an organization’s information system and the Internet.
  A device called a border router connects an organization’s information system to the Internet.

## Slide 70: Prementivne mere
Iza graničnog router-a nalazi se glavna barijera (firewall), bilo kao poseban hardverski uređaj ili računarski sistem opšte namene koji izvršava odgovarajući program (software firewall).

## Slide 71: Preventivne mere
Web-serveri i e-mail serveri su smešteni u sklopu posebnog dela mreže koji se naziva demilitarizovana zona (demilitarized zone (DMZ)), zbog toga što im se pristupa preko Interneta a nalaze se u arhitekturi korporativne mreže.

## Slide 72: Preventivne mere
Zajedno, border router i glavni firewall deluju kao aktivni filtri koji kontrolišu koje informacije mogu ući i izaći iz PIS.
Da bi shvatili kako oni rade they function, neophodno je poznavati način prenosa podataka posretstvom globalne računarske mreže (Interneta).

## Slide 73: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Informacije se u sklopu Interneta prenose u formi PAKETA.
    Dokumenti i datoteke koje su predmet slanja se prvo dekomponuju u pakete.
    Paketi se šalju u LAN ili Internet mreži do odredišta.
    Uređaj koji prima pakete obavlje njihovu kontrolu i reasemblida poslati dokument.
Celokupan proces se obavlja uz oslonac na TCP/IP, familiju protokola za prenos informacija na Internetu.
    Transmission Control Protocol (TCP) specificira procedure za podelu datoteka i dokumenata na PAKETE na izvoru i njihovo reasembliranje na odredištu.
    Internet Protocol (IP) specificira strukturu paketa i načina njihovog usmeravanja do odredišta.

## Slide 74: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Svaki IP paket poseduje dva dela
    ZAGLAVLJE (Header) – sadrži adresu izvora i odredišta kao i informacije o tipu podataka koji se prenose u sklopu tela poruke.
    TELO (Body).
IP protokol propisuje veličinu zaglavlja i redosled informacionih polja u njemu.
Posebni uređaji (routeri) čitaju odredišnu adresu iz zaglavlja paketa i donose odluku o usmeravanju paketa ka odredištu.
    Tekuća verzija IP protokola, IPv4, koristi adrese dužine 32-bita. (IPv6 – 128-bitne adrese)
    IP adresa se sastoji od četiri 8-bitna broja odvojena tačkom.
    Kada se unese URL (www.prenticehall.com) ime se prevodi u pridruženu IP adresu (165.193.123.253)

## Slide 75: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Glavni granični ruter proverava sadržaj odredišne adrese svakog paketa koji prima.
  Ako adresa ne pripada skupu adresa organizacije, paket se prosleđuje drugom ruteru na Internetu.
  Ako adresa pripada skupu adresa organizacije, paket se preuzima i podvrgava jednoj ili više provera pre njegovog puštanja u unutrašnju mrežu.
Skup pravila poznak kao liste za kontrolu pristupa(ACL) određuju koji paketi mogu biti preuzeti.
Granični ruteri obično obavljaju tzv. statičko filtriranje paketa (static packet filtering), koje pojedinačne pakete analizira jedino sa aspekta adresa izvora i odredišta.

## Slide 76: ZiOS – Preventivni mehanizmi
ACL obično zabranjuje ulaz u unutrašnju mrežu sledećim paketima:
  Paketi sa nedozvooljenom adresom IZVORA. Određene adrese izvora su rezervisane za unutrašnje potrebe i ne mogu se usmerabati preko Interneta:
    10.0.0.0 – 10.255.255.255
    172.16.0.0 – 172.31.255.255
    192.168.0.0 – 192.168.255.255
  Navedeni paketi su ili posledica greške ili pokušaj napada.

## Slide 77: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Paketi sa adresom izvora koja je u domenu adresa organizacije.
  Nije logično da paketi sa tom adresom, kao interni saobračaj, dolaze preko glavnog rutera. Ovo su tipični primeri “nadmudrivanja”.(spoofed addresses).
ACL-ovi u sklopu graničnog rutera nekada sadrže i dodatne tipove paketa koje je potrebno odbaciti.
ACL pravila se uglavnom fokusiraju na odbijanje paketa. Svaki paket koji se ne odbaci prosleđuje se ka zaštitnoj barijeri.
Zaštitna barijera podvrgava paket detaljnijim proverama pre nego što ga pusti u unutrašnju mrežu.

## Slide 78: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Slično kao granični ruter, zaštitne barijere koriste liste kontrole pristupa (ACLs) u cilju utvrđivanja šta da rade sa svakim od paketa.
  Zaštitne barijere su projektovane tako da deluju kao filtri i dozvoljavaju prolazak jedino paketima koji zadovoljavaju postavljene uslove.
  KOnačno (poslednje) pravilo u sklopu ACL zaštitne barijere je da se odbacuje bilo koji paket koji nije prošao prethodna pravila.
  Zaštitne barijere ne BLOKIRAJU saobračaj, jedino ga FILTRIRAJU.

## Slide 79: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Zaštitne barijere koriste sofisticiranije tehnike filtriranja paketa nego granični ruteri.
  Večina koristi stateful packet filtering.
  Statičko filtriranje paketa proverava svaki IP paket posebno, dok stateful filtriranje održava tabelu koja sadrži sve ustanovljene veze između računara sa unutrađnje mreže i Interneta.
  Zaštitna barijera se oslanja na ovu tabelu radi provere da li je pristigli paket deo neke komunikacije koja je u toku a inicirana je od strane računara sa unutrašnje mreže.
  Barijera na ovaj način odbija propuštanje paketa koji pripadaju sofisticiranijim napadima koji inače prolaze statičko filtriranje.

## Slide 80: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Stateful packet filtering ima ograničenja jer proverava jedino sadržaj zaglavlja IP paketa.
  Proces je brz i strpljivo lovi nepoželjne pakete.
  Ograničene je snage jer propušta pakete čija se povratna adresa na nalazi u listi nepoželjnih izvora.
Provera bi bila efikasnija ako bi se analiziralo i telo paketa.
Proces koji je poznat pod nazivom dubinska inspekcija paketa (deep packet inspection) proverava podatke sadržane u telu paketa .
Sporiji je!

## Slide 81: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Dubinska inspekcija paketa je centralni deo novog tipa filtriranja poznatog kao sistem prevencije prodora (intrusion prevention systems (IPS)).
  IPS je projektovan tako da identifikuje i odbija pakete koji su sastavni deo koordiniranog napada.
  Oslanja se na više tehnika za identifikaciju nepoželjnih paketa:
      Provera sadržaja paketa u bazi ŠABLONA (potpisa) poznatih i dokumentovanih metoda napada.
      Ustanovljavanje profila “normalnog” saobraćaja i korišćenje statističke analize u cilju identifikovanja paketa koji nisu u skladu sa profilom.
      Korišćenje na pravilima zasnovanog standarda prihvatanja posebnih tipova saobraćaja i odbijanje paketa koji nisu u skladu sa standardom.

## Slide 82: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Osnovna prednost ovog pristupa je mogućmost blokiranja ne samo već viđenih napada nego i nepoznatih pod uslovom da ne poštuju standarde.
IPS pretstavlja obečavajući dodatak bezednosnom arsenalu, ali ni sam nije bez nedostataka.
  Značajno usporava rad.
  Nije otporan na lažne alarme koji rezultiraju odbacivanjem paketa koji su sastavni deo legitimnog saobraćaja.

## Slide 83: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Intenzivna istraživanja su u toku na poboljšanju IPS, i deluje da će njihova primena poboljšati bezbednost u uslovima udaljenog pristupa.
  Za sada se ne smatra da će ZAMENITI RUTER-e; oni su komplementarno sretstvo i omogučavaju stvaranje novog sloja mehanizma zaštite.
  Granični ruteri filtriraju OČIGLEDNO neprihvatljive pakete.
  Zaštitne barijere obavljaju detaljnije provere, propuštajući samo one pakete koji sadrže dozvoljene tipove podataka.
  IPS obavljaju dubinske provere paketa koji prolaze kroz barijere u cilju da mnjihov sadržaj odgovara specificiranoj bezbednosnoj politici organizacije.

## Slide 84: Preventivne mere
Druga dimenzija koncepta dubinske zaštite je korišćenje niza unutrašnjih zaštitnih barijera u cilju segmentiranja različitih organizacionih delova kompanije.

## Slide 85: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Veliki broj bezbednosnih incidenata uzrokuju zaposleni (ne autsajderi)
Unutrašnje zaštitne barijere olakšavaju ograničavanje pristupa podacima i delovima PIS kojima pojedinačni zaposleni mogu pristupiti.
Podižu bezbednost i jačaju unutrašnje mehanizme uvođenjem novog nivoa razndavanja nadležnosti.

## Slide 86: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Modemi su jeftini i jednostavno ih je instalirati tako da su zaposleni često pred iskušenjem da ih instaliraju na PC-računare, bez dozvole ili obaveštavanja ovlašćenih lica.
  Kreiraju OGROMNU RUPU u obodnoj bezbednosti, posebno zbog toga što zaposleni vrlo retko konfigurišu bilo kakav otporan mehanizam provere autentičnosti.
  Jedan infiltrirani modem kreira pomoćni ulaz (“back door”) kroz koji napadač može uspešno kompromitovati celokupan sistem zaštite.
  Služba koja se bavi zaštitom računara ili unutrašnjim nadzorom treba periodično proveravati postojanje neprijavljenih modema.
  Softver koji se koristi od strane hakera može birati bilo koji telefon u sklopu kompanije i otkriti one koji su povezani sa modemom.
  Neprijavljeni modemi se moraju ukloniti i njihovo korišćenje sankcionisati.

## Slide 87: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Bežični pristup
  Veliki broj organizacija obezbeđuju i bežični pristup resursima PIS (WAP).
    Jednostavan je i vrlo pogodan za implementaciju.
    Međutim, bilo ko sa bežičnim mrežnim adapterom (NIC) može pokušati da se poveže na mrežu.
    Lakoža pristupa otvara okvir za napade i proširuje oblast koji je potrebno efikasno i efektivno štititi.
    Signal bežične mreže se može skinuti sa relativno velike udaljenosti can iz vozila, susednih zgrada i sl.

## Slide 88: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Dial-Up konekcije
  Veliki broj isntitucija omogućava zaposlenim da u sistem ulaze posretstvom biranih linija sa udaljenih lokacija.
  Ovaj pristup obično zaobilazi zaštitne barijere.
  Neophodno je posebno identifikovati takve korisnike.
  Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) je standardni način za to.
    Korisnici se povezuju na udaljeni server za pristup (remote-access server) i daju log-in parametre.
    Remote-access server prosleđuje log-in parametre ka RADIUS serveru, koji obavlja proveru kompatibilnosti u cilju autentikacije korisnika.

## Slide 89: Preventivne mere
Bezbedni WAP, svi bežični uređaji i konekcione tačke moraju biti locirani u sklopu DEMILITARIZOVANE ZONE.
Saobraćaj koji ulazi posretstvom udaljenog bežičnog pristupa na ovaj način se usmeravaju na glavnu zaštitnu barijeru i time podležu kontrolama kao i paketi propušteni od strane graničnog rutera.

## Slide 90: ZiOS – Preventivni mehanizmi
U cilju obezbeđenja adekvatne zaštite bežičnog pristupa mreži neophodno je ispoštovati sledeće procedure:
  Uključivanje bezbednosnih svojstava
    Večina bežičnih uređaja se prodaju sa onemogućenim bezbednosnim mehanizmima.
    Primer: Enkripcija je obično isključena.
  Neophodno je proveriti autentičnost svih uređaja koji pokušavaju da uspostave bežičnu vezu ka mreži pre nego što im se dodeli IP adresa.
    Da bi se ovo obezbedilo neophodno je tretirati dolazeću bežičnu konekciju kao dial-up pokušaj i usmeriti je prvo na RADIUS server ili drugi uređaj za proveru autentičnosti.

## Slide 91: ZiOS – Preventivni mehanizmi
  Konfigurisati sve autorizovane bežične mrežne kontrolere da rade jedino u infrastrukturnom režimu rada.
    Uređaji se prisiljavaju da se povezuju jedino na WAP-ove.
    Bežični mrežni adapteri konfigurisani u ad-hok režimu rada mogu direktno komunicirati sa bilo kojim drugim uređajem koji poseduje bežični mrežni adapter. Ako se to ne učini moguć je nastanak bezbednosnih rupa budući da se na ovaj način formiraju P2P mreže bez provere autentičnosti.
  Isključiti automatsko emitovanje adrese pristupne tačke (SSID - service set identifier).
    Korisnik mora ručno uneti WAP SSID.
    Ovim se neautorizovani pristup čini mnogo težim.

## Slide 92: ZiOS – Preventivni mehanizmi
  Predefinisati listu autorizovanih MAC-adresa i konfigurisati WAP-ove tako da jedino prihvataju konekciju sa ovih adresa.
  Smanjite snagu emitovanja WAP-ova da bi potencijalni neovlašćeni korisnici morali da budu u neposrednoj blizini.
  Locirajte WAP-ove u unutrašnjosti poslovnih objekata i koristite usmerene antene.
  Kao kod modema, jednostavno je i jeftino uspostaviti “privatnu” bežičnu mrežu i neovlašćene WAP-ove.
    Zahteva periodično testiranje u cilju otkrivanja i eliminisanja nelegitimnih pristupnih tačaka.

## Slide 93: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Osnaživanje (čeličenje) na strani servera i aplikacija
  Četvrti nivo odbrane podrazumeva osnaživanje na strani servera i aplikacija.
Encryption
Training
Encryption
Control Remote Access
Training
Enkripcija
Osnaživanje
Kontrola udaljenog pristupa (Control Remote Access)
Kontrola fizičkog pristupa (Control Physical Access)
Obuka (Training)

## Slide 94: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Ruteri, barijere i sistemi za prevenciju prodora su projektovani tako da štite mrežni perimetar (doseg) PIS.
Informaciona bezbednost se poboljšava dopunjavanjem preventivnih kontrola na perimetru mreže dodatnim kontrolama na: radnim stanicama, serverima, štampačima i drugim uređajima (hosts) koji čine organizaciju mrežnih resursa.
Tri segmenta zaslužuju posebnu pažnju:
  Konfigurisanje HOST-ova
  Korisnički nalozi i prava (accounts)
  Dizajn softvera

## Slide 95: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Konfigurisanje HOST-ova
  Bezbednost im se izmenom konfiguracije može značajno podići.
    Podrazumevane (default) konfiguracije večine uređaja obično omogućavaju veliki broj opcija koje se jako retko, ili nikada, koriste.
    Podrazumevane instalacije večine operativnih sistema uključuju veliki broj programa posebne namene (servisi) koji nisu neophodni (esencijalni).
  Uključivanje nepotrebnih i dodatnih servisa:
    Povečava verovatnoću uspešnog instaliranja bez podrške specijalizovanih službi (customer support).
    Cena je SLABOST SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI.

## Slide 96: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Večina programa sadrži inherentne slabosti izražene postojanjem osetljivih tokova (vulnerabilities) te stoga pretstavljaju potencijalne tačke napada.
Opcioni programi i svojstva koja se ne koriste treba ukloniti i/ili blokirati.
Alati kao što je Microsoft Baseline Security Analyzer i skeneri osetljivih mesta mogu identifikovati nekorišćene i nepotrebni programe koji pretstavljaju potencijalnu pretnju bezbednosti.
Ovaj proces isključivanja nepotrebnih svojstava naziva se osnaživanje (hardening).

## Slide 97: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Pored osnaživanja, potrebno je na host-ovima u sklopu mreže, primeniti dva dodatna preventivna mehanizma:
  Na svakom HOST-u je neophodno instalirati ANTI-VIRUS softver koji se redovno ažurira.
  Svaki HOST koji sadrži osetljive podatke/informacije mora posedovati SOFTVERSKU ZAŠTITNU BARIJERU (software-based firewall) koji se redovno ažurira.

## Slide 98: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Rukovanje korisničkim nalozima i pravima (Accounts and Privileges)
  Korisnički nalozi moraju biti pažljivo administrirani, posebno ako imaju neograničena prava na računarskom sistemu.
  Korisnicima kojima su neophodna administrativna prava na pojedinačnom računaru neophodno je dodeliti dva NALOGA:
      Jedan sa ADMINISTRATIVNIM pravima
      Drugi sa ograničenim pravima
  Korisnici bi trebali da se prijavljuju sa ograničenim nalogom pri obavljanju rutinskih dnevnih poslova.
      Kada brauziraju po Internetu ili otvaraju e-mail.
      Kompromitacijom se u tom slučaju prepuštaju samo ograničena prava napadaču.

## Slide 99: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Kada su korisniku neophodna administrativna prava, npr. instaliranje novog softvera, tada je neophodno da se prijavi uz oslonac na administrativni nalog.
  Windows — Desni klik na komandu i izbor opcije RunAs.
  Unix — korišćenje super-user (SU) komande.

## Slide 100: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Podrazumevani nalozi se moraju koristitiu fazi instaliranja operativnog sistema.
  Windows – kreira guest i administrator naloge.
  Guest nalog poseduje limitirane mogućnosti ali omogućava anonimni pristup tako da nije moguće identifikovati ko je stvarno koristio nalog i radi kojih ciljeva.
  Podrazumevani guest nalog je potrebno onemogućiti.
  Podrazumevani administratorski nalog ima neograničene mogućnosti.
  Njegova podrazumevana lozinka je dobro poznata, pa ju je neophodno promeniti dodelom JAČE LOZINKE. .
  Dodatna mera podrazumeva kreiranje novog naloga koji nema nikakva prava i preimenovati ga u Administrator da bi se privremeno zbunili i usporili potencijalni napadači.

## Slide 101: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Enkripcija
  Poslednji sloj preventivnih kontrola.
Encryption
Training
Encryption
Control Remote Access
Training
Enkripcija
Osnaživanje
Kontrola udaljenog pristupa (Control Remote Access)
Kontrola fizičkog pristupa (Control Physical Access)
Obuka (Training)

## Slide 102: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Agenda
Osnovni pojmovi kripto-zaštite
Analiza šifarskih sistema
Istorija šifriranja
Zaključak

## Slide 103: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Šifriranje (Enkripcija) osetljivih uskladištenih podataka obezbeđuje poslednju barijeru koju potencijalni napadač treba da savlada.
Pored toga ojačava procedure provere autentičnosti i igra esencijalnu ulogu u proveri validnosti transakcija u elektronskom poslovanju.
Otuda, računovođe, revizori, i sistemski inženjeri treba da izučavaju i razumeju enkripciju.

## Slide 104: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Kriptologija je nauka koja se bavi kreiranjem i analizom metoda za šifriranje i dešifriranje sadržaja. Savremena kriptologija kombinuje istraživanja u oblasti računarskih nauka i matematike.
KRIPTOLOGIJA
KRIPTOGRAFIJA
KRIPTOANALIZA
Kriptografija – potiče od Grčkih reči kryptos, što znači “skriven”, i graphen, što znaći “pisati”. U žargonu TAJNO PISANJE.
Kriptoanaliza – poznata još i kao RAZBIJANJE KODOVA pretstavlja obrnut proces kojim se analizom šziriranog sadržaja dolazi do otvorenog teksta.

## Slide 105: Kripto-zaštita
This is a contract for . . .
Encryption Algorithm
Xb&j &m 2 ep0%fg . . .
Decryption Algorithm
This is a contract for . . .
Plaintext
Plain- text
Cipher- text
Key
Šifrovanje (Enkripcija) je proces transformacije otvorenog teksta, (plaintext), u nečitljivi tekst koji se naziva šifrat (ciphertext).
Dešifrovanje (Dekripcija) pretstavlja obrnut proces.
Za šifrovanje i dešifrovanje je neophodno postojanje ključa i algoritma.
+
+
Key

## Slide 106: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Sistem šifriranja
  Klasične kriptografske metode
  Moderne kriptografske metode
  Savremeni kriprografski SISTEMI

## Slide 107: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
  Klasične kriptografske metode
    KODIRANJE
      Podrazumeva korišćenje KODNE KNJIGE ili REČNIKA koji povezuje elemente otvorenog teksta (znake, slogove, reči, fraze, rečenice i sl.) sa elementima ŠIFRATA (kodne grupe). Za svaki element otvorenog teksta se u kodnoj knjizi ili rečniku traži odgovarajuća KODNA GRUPA – element šifrata. Postoji čitav niz kodova u različitim domenima komunikacija. Obično se koriste za JAVNU komunikaciju uz KOMPRESIJU SADRŽAJA. (Q-kodovi u radioamaterskoj tehnici, Telegrafski kodovi – SOS, SSK i sl.)
    ŠIFRIRANJE
      Šifriranje se ne zasniva na povezivanju pojmova otvorenog teksta več na tehnikama: SUPSTITUCIJE i TRANSFORMACIJE.

## Slide 108: Klasifikacija šifrata
Šifrati
Javni ključ
Simetrični
ključ
Bez ključa
ID
Signature
PublicKey
Hash
OneWay
Random
Simetrični
MAC
Signature
Random
Blok
Niz
Klasični
Transposition
Substitution
polyalphabetic
monoalphabetic
Svaki karakter otvorenog teksta se zamenjuje različitim karakterima zavisno od ključa koji se koristi pri šifrifanju.
Svaki karakter otvorenog teksta se uvek zamenjuje ISTIM drugim karakterom.

## Slide 109: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
  ŠIFRIRANJE SUPSTITUCIJOM
    Pretstavlja tehniku šifriranja kod koje se svako slovo u sklopu OTVORENOG TEKSTA zamenjuje, u ŠIFRATU, sa drugim slovom. Najpoznatiji primerci ovih metoda šifriranja su:
      Cezarova šifra
      Monoalfabetska supstitucija
      Polialfabetska supstitucija
      Vižnerova šifra
      Vernamova šifra

## Slide 110: Istorija
Sofisticiraniji primer: koristiti bilo koju permutaciju koja ne očuvava redosled!
Šifriranje uz oslonac na transpoziciju i supstituciju
Julije Cezar: zamena svakog slova drugim u istom redosledu (pomeranje).(101-44 pne)
Npr, (pomeranje za tri mesta) (maksimum 25 pomeranja)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
postaje
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C
Primer:
  KRIPTOGRAFIJA postaje NULSWRJUDIMD
Notes: D’après Plutarque (47-120), scytales utilisées à Sparte au Vè siècle avant JC.
César: 58 avant JC - source: Suetone (121 après JC)

## Slide 111: Istorija
XIII-ti vek, Roger Bacon: sedam metoda za enkripciju poruka.
800-873, Abu Jusuf Jakub Isak Al Kindi
Spis sa opisom dešifrovanja kriptovanih poruka.
Služio je za proveru autentičnosti svetih tekstova iz KURANA.
Notes: Al Kindi né à kûfah (maintenant en Irak) : Manuscrit sur le déchiffrement des messages cryptographiques
vérifie l’authenticité des textes saints de l’Islam
Roger Bacon Lettre sur les œuvres d’art et sur les nullités de la magie

## Slide 112: Istorija
DISK ZA ŠIRFIRANJE: alat za šifriranje i dešifriranje razvijen u 15.om veku od strane Leon Battista Alberti-a.
Umesto tabela za šifriranje koje sadrže REGULARNI i ŠIFRIRANI alfabet, korišćena su dva koncentrična sa kružnom skalom.
Diskovi su se mogli pomerati jedan u odnosu na drugi.

## Slide 113: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Monoalfabetska supstitucija
  Podrazumeva oslonac na jedan alfabetski sistem kojim se opisuje otvoreni tekst:
  (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z)
  i istog alfabetskog sistema za šifrat u kome su slovne pozicije “pomešane”.
  (M I D X N O C R B Y P H U G Q J V A L Z E W F S K T)
Primer:
  KRIPTOGRAFIJA postaje PABJZQCAMOBYM
26! – mogučih načina formiranja pomešanog alfabeta! Na prvi pogled veliki broj. Slabost?

## Slide 114: Šifriranje zamenom
Opšti supstitucioni algoritam dozvoljava da alfabet šifrata može pretstavljati bilo kako aranžiran alfabet otvorenog teksta.
To daje
26! = 403,291,461,126,605,635,584,000,000
mogućih ključeva za izbor prilikom korišćenja šifriranja zamenom.

## Slide 115: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Slabost monoalfabetske supstitucije
  Postojenje jedinstvene korespondencije između slova alfabeta koji se koristi u otvorenom tekstu i slova alfabeta koji se koristi za supstituciju.
  Poznavanje učestanosti pojave odgovarajućih slova u sklopu govornog jezika omogućava da se,, uz oslonac na frekventnu analizu šifrata, dođe do jednoznačne korespondencije kojom je supstitucija obvaljena.

## Slide 116: Frekventna analiza
U bilo kom jeziku svako slovo poseduje sledeće karakteristike:
    Učestanost pojavljivanja
    Veze sa drugim slovoma
    Pozicija u sklopu reči
Ove i slične karakteristike koriste sa za razbijanje suprstitucionih monoalfabetskih šifarskih sistema.

## Slide 117: Istorija – frekvencija pojave slova
1850, Charles Babbage (uvodi upojam frekvencije pojave slova kao metode za razbijanje supstitucionih šifrata)
Babbage-ova mašina (preteča računara)
Prvi programer!

## Slide 118: Istorija – frekvencija pojave slova
1850, Charles Babbage (uvodi upojam frekvencije pojave slova kao metode za razbijanje supstitucionih šifrata)
Babbage machine (preteča računara)
Prvi programer!

## Slide 119: Istorija – frekvencija pojave slova
1850, Charles Babbage (uvodi upojam frekvencije pojave slova kao metode za razbijanje supstitucionih šifrata)
Babbage machine (preteča računara)
Prvi programer!

## Slide 120: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Polialfabetska supstitucija
  Podrazumeva oslonac na jedan alfabetski sistem kojim se opisuje otvoreni tekst:
  (A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z)
  i više primeraka istog alfabetskog sistema za šifrat u kome su slovne pozicije “pomerene”.
  Primer:
  1. (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B)
  2. (E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D)
  3. (G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F)
  4. (I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H)

## Slide 121: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Polialfabetska supstitucija
  KRIPTOGRAFIJA
  (K R I P)(T O G R)(A F I J) A
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
  KRIPTOGRAFIJA = MVOXVSMZCJORC
  Proveriti!
  Slabost – da bi se otvoreni tekst mogao dešifrovati potrebno je poznavati sve korišćene alfabete.
  Razbija se relativno lako!
  KLJUČ! – kratak sadržaj bez ponavljanja slova!

## Slide 122: Istorija - Vigenère-ov šifrat
Vigenère-ov najznačajniji rad je bio “ Traicté des Chiffres” (“Traktat o tajnom pisanju”) štampan 1586.g.
Uvodi KLJUČ za šifriranje
Šifrat je otporan na analizu učestanosti pojave karaktera (letter frequency analysis).

## Slide 123: Istorija Vigenère – prikaz rada
ODABRANI KLJUČ SE ISPISUJE IZNAD TEKSTA KOJI SE ŠIFRIRA DO DUŽINE PORUKE
  Primer: neka je ključ = “HOLD”
H
O
L
D
H
O
L
D
H
O
L
D
H
O
L
D
H
O
KEY
otvoreni
I
S
T
H
E
L
P
I
A
T
N
X
E
T
S
T
H
I
a b c d e f g h i . . .
a a b c d e f g h i
b b c d e f g h i j . . .
c c d e f g h i j k . . .
d d e f g h i j k l . . .
e e f g h i j k l m . . .
f f g h i j k l m n . . .
g g h i j k l m n o . . .
h h i j k l m n o p . . .
i i j k l m n o p q . . .
j j k l m n o p q r . . .
k k l m n o p q r s . . .
l l m n o p q r s t . . .
m m n o p q r s t u . . .
n n o p q r s t u v . . .
o o p q r s t u v w . . .
p p q r s t u v w x . . .
q q r s t u v w x y . . .
r r s t u v w x y z . . .
s s t u v w x y z a . . .
t t u v w x y z a b . . .
u u v w x y z a b c . . .
A
šifrat
V
T
V
H
K
E
G
Q
H
E
B
Q
D
W
D
L
E

## Slide 124: Razbijanje Vigenère-ove Šifre
1863, Poljski oficir, Friedrich W. Kasiski, je objavio kratku knjižicu koja je promenila kompletnu prirodu kriptografije. On je uočio da:
Otuda je veličinu ključa moguće odrediti na osnovu prirode ponavljajućih nizova karaktera u sklopu šifrata.
Konjunkcija ponovljenih delova ključa
sa ponavljanjima u otvoremom tekstu
stvara ponavljanja u šifratu.

## Slide 125: ZiOS – Preventivni mehanizmi

## Slide 126: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
  ŠIFRIRANJE TRANSPOZICIJOM
    Transponovane šifre se koriste za zaštitu sadržaja poruke REARANŽIRANJEM redosleda elemenata poruke (KARAKTERA, BIT-a) po unapred određenim pravilima. Osnovna karakteristika – ISTI KARAKTERI SE JAVLJAJU U OTVORENOM TEKSTU i U ŠIFRATU.
    Vrste:
      Prosta transpozicija
      Transpozicija korišćenjem tablice
      Transpozicija u odnosu na KLJUČ (ključna reč)

## Slide 127: Istorija
Drevni kripto-uređaji:
Scytale (fr. Gr. skytale). Spartanska poruka na bazi transpozicionog algoritma.
Poruka je ispisivana podužno na pergamentu koji je obmotan oko štapa određenih dimenzija.
Identičan štap se koristio za dešifrovanje ali se tekst čitao poprečno.

## Slide 128: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
  Prosta transpozicija:
    Najjednostavniji oblici transponovanja otvorenog teksta.
    Primer: Transpozivija parova slova.
  FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD
  FAKULTETTEHNIČKIHNAUKANOVISAD
  AFUKTLTEETNHČIIKNHUAAKONIVASD
    Slaba kriptografska vrednost leži u jakoj korelaciji sa OTVORENIM TEKSTOM.

## Slide 129: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
  Tablična transpozicija:
    Podrazumeva grupisanje slova i njihoivo rearanžiranje na regularan način.
      Određivanje DUŽINE grupe slova. (D)
      Formiranje ključne reči od pozicija
    Primer: D=5 Ključ= 4-1-5-3-2
  Otvoreni tekst:
  FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD

## Slide 130: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Ključ: KOMPJUTER, D=9
(FAKULTETT)(EHNIČKIHN)(AUKANOVIS)(ADŠŠŠŠŠŠŠ)
Ključ:
Dopunski karakter
Šifrat: KLUTATTFENČIKHNHEIKNAOUSIAVŠŠŠŠDŠAŠŠ
Ključna reč | K | 0 | M | P | J | U | T | E | R
Ključ | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7
 | K | L | U | T | A | T | T | F | E
 | N | Č | I | K | H | N | H | E | I
 | K | N | A | O | U | S | I | A | V
 | Š | Š | Š | Š | D | Š | A | Š | Š
K | 0 | M | P | J | U | T | E | R
3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7

## Slide 131: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
  Transpozicija ključem:
    Podrazumeva grupisanje slova i njihoivo rearanžiranje na regularan način u odnosu na odabrani KLJUČ.
      Izbor KLJUČNE REČI. (Reč + Dužina)
      Formiranje ključa za transpoziciju (Npr. alfabetski redosled slova u ključnoj reči)
      Transponovanje otvorenog teksta
  Otvoreni tekst:
  FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD

## Slide 132: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
(FAKUL)(TETTE)(HNIČK)(IHNAU)(KANOV)(ISADŠ)
Ključ: | 4 | 1 | 5 | 3 | 2
 | U | F | L | K | A
 | T | T | E | T | E
 | Č | H | K | I | N
 | A | I | U | N | H
 | O | K | V | N | A
 | D | I | Š | A | S
Dopunski karakter
Šifrat: UFLKATTETEČHKINAIUNHOKAVNDIŠAS

## Slide 133: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Sistem šifriranja
  Klasične kriptografske metode
  Moderne kriptografske metode
  Savremeni kriprografski SISTEMI

## Slide 134: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Moderne kriptografske metode:
  Oslonac na računarske sisteme.
  Ključ ne mora biti JEDNOSTAVAN
  Transformacije mogu biti SLOŽENE
  Automatizacija algoritma transponovanja eliminiše propagaciju GREŠKE pri šifriranja.
  Podela:
    PO NAČINU OBRADE OTVORENOG TEKSTA
      NIZ UZASTOPNIH KARAKTERA (NIZ-ŠIFRA)
      BLOK (BLOK-ŠIFRA)
    PO BROJU i VRSTI KORIŠĆENIH KLJUČEVA
      SIMETRIČNI (isti ključ za širfrovanje i dešifrirovanje)
      ASIMETRIČNI (različiti ključevi za širfrovanje i dešifrirovanje)

## Slide 135: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Niz uzastopnih karaktera (NIZ-ŠIFRA)
  Asinhroni prenos podataka – kada se karakter pojavi on MORA BITI ŠIFRIRAN!
  Moguće je koristiti jedino SUPSTITUCIONI ALGORITAM budući da celokupna poruka nije na raspolaganju.
  Oslonac na KONTINUIRANI NIZ KARAKTERA FORMIRAN na osnovu generatora slučajnih brojeva.
  Taj niz se SABIRA sa otvorenim tekstom u cilju generisanja ŠIFRATA.
  Nivo KARAKTERA ili nivo BIT-a!

## Slide 136: Šifrati na nivou BIT-a
Kada se koriste računari algoritmi šifrovanja se implementiraju na nivou bit-a. U sklopu šifrata se vrše transpozicije i zamene bita.
Problem je u tome , kako je moguće slučajno menjati bite a biti u poziciji da se šifrirani sadržaj dešifruje?
Za to se koristi logička operacija XOR (ekskluzivno ili)
A
B
F
A B F
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A je otvoreni tekst B je ključ
XOR

## Slide 137: Jednostavni Niz-šifra postupak
otvoreni tekst
Ključ
XOR
XOR
Ključ
otvoreni tekst
šifrat

## Slide 138: Primeri Niz-Šifra algoritama
RC4
Pike
SOBER-128
SEAL (Software-Optimized Encryption Algorithm)
Turing
A5/1 i A5/2

## Slide 139: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Šifriranje na nivou BLOKA (BLOK-ŠIFRA)
  Rukuju karakterima otvorenog teksta u BLOKOVIMA FIKSNE DUŽINE.
  U svaki BIT šifrovanog teksta uključuju se funkcije SVIH BIT-ova OTVORENOG TEKSTA!
  Veličina bloka varira od vrste uređaja koji se koriste za šifriranje.
Algoritam
Blok bita
Blok bita
KLJUČ

## Slide 140: Elektronski blok-koder
Najjednostavniji princip rada
  svaki blok je šifriran u šifrat uz oslonac na jedan KLJUČ.
Ek
M1
C1
Ključ
Ek
M2
C2
Ek
Mm
Cm
Problem:
if Mi = Mj then
Ci = Cj

## Slide 141: Ulančani blok-šifrati
Ulaz u svaki blok je tekući blok XOR-ovan sa prethodnim blokom
Ključ
Ek
M1
C1
Ek
M2
C2
Ek
Mm
Cm

## Slide 142: Primeri blok-šifrata
AES
DES
IDEA
Blowfish
Skipjack
RC5
RC6
Twofish

## Slide 143: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Simetrični algoritmi
  Algoritmi sa “tajnim ključem”
  Kanal komunikacije je zaštićen u oba smera budući da strane koje komuniciraju moraju posedovati “tajne ključeve” svih sa kojima komuniciraju. (KRIPTO MREŽA)
  Protokol:
    A i B prihvataju JEDAN KRIPTO-SISTEM
    A i B prihvataju JEDAN TAJNI KLJUČ
    A – uzima otvoreni tekst i šifrira ga uz oslonac na tajni ključ i dogovoreni kripto-sistem
    A – šalje šifrovanu poruku
    B – prima i dešihruje poruku uz oslonac na isti ključ i kripto-sistem

## Slide 144: Simetrični šifrati
Šifriranje Prenos Dešifrovanje
Simetrična šema šifriranja
Isti ključ se koristi za ŠIFROVANJE i DEŠIFROVANJE.

## Slide 145: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Simetrični algoritmi - PROBLEMI
  KLJUČEVI moraju biti distribuirani TAJNO!
  Ako je ključ kompromitovan napadač može dešifrovati sve poruke koje su šifrirane uz oslonac na taj ključ.
  U sklopu KRIPTO-MREŽE, uz pretpostavku da se za svaki par učesnika koristi POSEBAN KLJUČ, broj nključeva značajno raste sa porastom broja učesnika u sklopu mreže.
  Mreža sa n korisnika zahteva
  n(n-1)/2
    ključeva

## Slide 146: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Asimetrični algoritmi
  Koriste se DVA ključa jedan za šifriranje a drugi za dešifriranje!
  SAMO JEDAN OD NJIH TREBA BITI “tajni ključ”
  JAVNI KLJUČ – poznat svima
  TAJNI KLJUČ – svaki učesnik poseduje nezavisno
  Ovaj vid komunikacije je zaštićen samo u JEDNOM smeru. Da bi mogao biti zaštićen u OBA smera neophodno je postojanje DRUGOG para ključeva.
  KLJUČEVI su MATEMATIČKI POVEZANI, tj. postoji zavisnost između javnog i tajnog ključa.
  CILJ – učiniti NEMOGUĆIM ili DOVOLJNO TEŠKIM proces ekstrakcije JEDNOG KLJUČA iz DRUGOG!

## Slide 147: Diffie-Hellman: Kriptografija sa JAVNIM KLJUČEM
W. Diffie and M.E. Hellman,
Novi pravci u razvoju kriptografije,
IEEE Transactions on Information Theory,
22 (1976), 644-654

## Slide 148: Kriptografija sa javnim ključem
Obično se zasniva na teoriji brojeva pre nego na operacijama zamene i transpozicije
.

## Slide 149: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Asimetrični algoritmi - prednosti
  Nije potrebno poznavati TAJNI ključ.
  Nije potrebno DISEMINIRATI ključeve uz oslonac na POVERLJIVI KANAL.
E
x
ke
y = E ke(x)
x = D kd(y)
F
G
D
ks
kd
Tajna primaoca

## Slide 150: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Asimetrični algoritmi - prednosti
  Nije potrebno poznavati TAJNI ključ.
  Nije potrebno DISEMINIRATI ključeve uz oslonac na POVERLJIVI KANAL.
E
x
ke
y = E ke(x)
x = D kd(y)
F
G
D
ks
kd
Tajna primaoca
Javni ključ primaoca
Algoritam
šifriranja (javni)
ŠIFRAT (y)
dobijen primenom javnog ključa (ke) PRIMAOCA na OTVORENI tekst (x)

## Slide 151: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Asimetrični algoritmi - prednosti
  Nije potrebno poznavati TAJNI ključ.
  Nije potrebno DISEMINIRATI ključeve uz oslonac na POVERLJIVI KANAL.
E
x
ke
y = E ke(x)
x = D kd(y)
F
G
D
ks
kd
Algoritam
dešifriranja (javni)
Tajni ključ primaoca

## Slide 152: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Asimetrični algoritmi - prednosti
  Nije potrebno poznavati TAJNI ključ.
  Nije potrebno DISEMINIRATI ključeve uz oslonac na POVERLJIVI KANAL.
E
x
ke
y = E ke(x)
x = D kd(y)
F
G
D
ks
Polazni (Semeni) ključ
SLUČAJNI
Algoritmi za generisanje ključeva
(javni)
kd
Mora se BEZBEDNO čuvati
ke

## Slide 153: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Nikada nemožemo biti sigurni da je šifrat bezbedan.
Najbolji način da se stekne minimalno poverenje u šifarski sistem je da ga date na testiranje profesionalcima iz domena zaštite.

## Slide 154: Neophodno je pretpostaviti da je bilo koji bezbedni metod šifriranja već poznat neprijatelju. Bezbednost sistema zavisi jedino od izbora ključa za šifriranje!
Auguste Kerckhoffs
«La cryptographie militaire»,
Journal des sciences militaires, vol. IX,
pp. 5–38, Janvier 1883,
pp. 161–191, Février 1883 .

## Slide 155
1950, dokazuje da je jedini bezbedan sistem sa osloncem na ključ onaj kod kog je ključ najmanje dugačak koliko i poruka koja se šifrira.
Claude Shannon
Matematička teorija komunikacija
Bell System Technical Journal, 1948.
Notes: Téléphone rouge: fax installé après la crise de 1962 (guère froide) ligne chiffrée grâce au principe du masque jetable, clefs transportées par voie diplomatique et détruites après chaque utilisation : ou exclusif bit à bit, clef aussi longue que le message

## Slide 156: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Claude Shannon (1940) definiše dodatne kriterijume za dizajniranje šifarskih sistema:
  Konfuzija (Confusion) – šifarski sistem treba da od napadača skriva lokalne jezičke šablone.
  Difuzija (Diffusion) – šifrat treba da meša različite delove otvorenog teksta, tako da niti jedan deo ne ostane na originalnoj poziciji.

## Slide 157: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Bezuslovna bezbednost: sadržaja šifrirane poruke ne daje nikakvu informaciju o originalnoj poruci: jedini način dolaska do originalnog sadržaja je da pokušaj dekriptovanja sa svim mogućim tajnim ključevima.
U praksi, niti jedan poznati sistem ne zadovoljava ovaj zahtev.
Praktična bezbednost: posedovanje šifriranog sadržaja poruke nije dovoljno da bi se iz nje ekstrahovao ključ niti originalni sadržaj poruke u razumno kratkom vremenu.

## Slide 158: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Sistem šifriranja
  Klasične kriptografske metode
  Moderne kriptografske metode
  Savremeni kriprografski SISTEMI

## Slide 159: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Savremeni kriptografski sistemi: Postoji čitav niz savremenih kriptografskih sistema od kojih je potrebno pomenuti:
  DES (Data Encryption Standard)
  RSA (Rivest, Shamir i Adelman)
  IDEA (International Data Encryption on Algorithm)
  PGP (Pretty Good Privacy)

## Slide 160: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Savremeni kriptografski sistemi: Postoji čitav niz savremenih kriptografskih sistema od kojih je potrebno pomenuti:
  DES (Data Encryption Standard)
  RSA (Rivest, Shamir i Adelman)
  IDEA (International Data Encryption on Algorithm)
  PGP (Pretty Good Privacy)

## Slide 161: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
DES (Data Encryption Standard)
  1970, NBS (National Board of Standards) je objavio poziv zainteresovanim institucijama i/ili pojedincima za predlog šifarskog sistema koji treba da:
    poseduje visok stepen bezbednosti koja nije zasnovana na TAJNOSTI ALGORITMA već jedino na TAJNOSTI KLJUČEVA
    koristi tajne ključeve koji nisu suviše dugi
    bude BRZ, POUZDAN i JEFTIN
    bude JEDNOSTAVAN za primenu

## Slide 162: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
DES postaje federalni standard u SAD u novembru 1976.g.
  NBS (NIST) hardware standard Januar 1977
  ANSI X3.92-1981 (hardware + software)
  ANSI X3.106-1983 (modes of operation)
  Australia AS2805.5-1985
Koristi se u večini sistema za elektronsko plaćanje (EFT) i POS-terminalima (Point of Sale)
  U današnje vreme osnovni DES se zamenjuje sa 3DES

## Slide 163: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Spada u kategoriju SIMETRIČNIH blok-šifarskih sistema
Najkontraverzniji deo je dužina ključa (56 bita)
  W Diffie, M Hellman "Exhaustive Cryptanalysis of the NBS Data Encryption Standard" IEEE Computer 10(6), June 1977, pp74-84
  M Hellman "DES will be totally insecure within ten years" IEEE Spectrum 16(7), Jul 1979, pp 31-41
Druga kontraverza: da li postoji sporedni ulaz?

## Slide 164: DES-izvor
Koristi princip koji je razvio Horst Fiestel u IBM-u. – maksimiziranje Šenonovih principa – KONFUZIJE i DUFUZIJE.
EXOR – vrši mešanje ulaznih signala
Zamena (F) – neki biti se zamenjuju drugim (nelinearna funkcija).
Permutacije – permutireju neke od vrednosti.

## Slide 165: DES-izvor
Otvroeni tekst se deli u dva dela: L0-levi i R0-desni
Dve polovine se propuštaju kroz r krugova (rundi) obrade a potom kombinuju u jedinstven blok-šifrat.
Ulaz u i-tu rundu (Li-1, Ri-1) se dobija kao izlaz iz i-1 runde. Pored njih dobija se još i PODKLJUČ (K). Svaki podključ je različit od polaznog ključa i svi su međusobno različiti!
Svaka runda je definisana sa odgovarajučim podključem i poseduje identičnu strukturu:
  Supstitucija se obavlja na LEVOJ polovini primenom funkcije F na DESNI deo podataka. Nakon nje se obavlja permutacija tako što se LEVI i DESNI deo unakrsno zamene.

## Slide 166: Fiestel-ova runda

## Slide 167: Šifarski sistemi bazirani na Fiestel-ovom postupku

## Slide 168: DES-rešenje
Razvijeno od strane IBM-a kao modifikacija prethodnog sistema pod nazivom LUCIFER!
Najsvežija modifikacija datira iz 1994.g.
IBM – je objavio da neće biti dodatnih zanavljanja DES – sistema.
Ne smatra se bezbednim za transakcije u budućnosti. Radi se na njegovom nasledniku!
DES-ALGORITAM ima koristi TRI koraka.
  Za dati otvoreni tekst x dužine 64 bita, izračunava se inicijalna permutacija IP(x), pri čemu je L leva a R desna polovina x.

## Slide 169: DES-rešenje
Nakon toga se u 16 iteracija formiraju L i R delovi takvi da je:

## Slide 170: DES-rešenje
Šifrat se dobija tako što se na poslednju iteraciju primeni inverzna funkcija inicijalne permutacije

## Slide 171: IP - Inicijalna permutacija

## Slide 172: F – funkcija transformacije
Proširenje (E)
Permutacija (P)
Supstitucija (S)

## Slide 173: Funkcija - f
Proširivanje (E)
E(A) – pretstavlja permutaciju A kod koje se 16 bita dva puta ponavljaju!

## Slide 174: Funkcija - f
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8
8-bitni nizovi bita

## Slide 175: Funkcija - f
Postoji 8 – S blokova koji pretstavljaju nizove od 4x16 bita.
0 – 15 se mogu smatrati funkcijama:
Za dato
gde su:
- adresa vrste
- adresa kolone

## Slide 176: Funkcija - f
  Za bilo koje x i bilo koji S-box S, S(x), S(x 001100) se međusobno raqzlikuju u najmanje dva bita.

## Slide 177: Funkcija - f
gde su:
- adresa vrste
- adresa kolone

## Slide 178: Funkcija - f
gde su:
- adresa vrste
- adresa kolone

## Slide 179: Funkcija - f
gde su:
- adresa vrste
- adresa kolone

## Slide 180: Funkcija - f
gde su:
- adresa vrste
- adresa kolone

## Slide 181: Funkcija - f
gde su:
- adresa vrste
- adresa kolone

## Slide 182: Funkcija - f
gde su:
- adresa vrste
- adresa kolone

## Slide 183: Funkcija - f
gde su:
- adresa vrste
- adresa kolone

## Slide 184: Funkcija - f
gde su:
- adresa vrste
- adresa kolone

## Slide 185: Funkcija - f
Permutacija (P)

## Slide 186: Konačni izgled funkcije f

## Slide 187: IP – finalna permutacija
-1

## Slide 188: Transformacija ključa
K – bit-string 64 bita
8 – bita su biti za kontrolu pariteta
na nivou bajta (neparni paritet)
(8,16,24,32,40,48,56,64)
56 - bita čine KLJUČ
(izbace se biti partiteta) (PC-1)

## Slide 189: Transformacija ključa

## Slide 190: Transformacija ključa
x2 za i=1,2,9,16
x4 inače

## Slide 191: Transformacija ključa
16-puta se ponavlja

## Slide 192: DES
Svojstva DES (prema NSA)
  Svi redovi S-boksova su permutacije 0, 1, …, 15
  S-Boksovi ne pretstavljaju afine transformacije ulaza
  Promena jednog bita ulaza menja najmanje dva izlazna bita S-boksa.
  Za bilo koje x i bilo koji S-boks S, S(x), S(x 001100) se razlukuju u najmanje dva bita

## Slide 193: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Savremeni kriptografski sistemi: Postoji čitav niz savremenih kriptografskih sistema od kojih je potrebno pomenuti:
  DES (Data Encryption Standard)
  RSA (Rivest, Shamir i Adelman)
  IDEA (International Data Encryption on Algorithm)
  PGP (Pretty Good Privacy)

## Slide 194: RSA (Rivest, Shamir, Adleman - 1978)
ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje

## Slide 195: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
RSA:
  Najrašireniji asimetrični kriptografski algoritam, zamišljen kao univerzalni kriptografski algoritam (šifrovanje, dešifrovanje, digitalno potpisivanje)
  Sigurnost RSA je zasnovana na računarskoj složenosti faktorizacije velikih brojeva
  Javni i tajni ključ su funkcije dva velika (200 cifrena) prosta broja.

## Slide 196: RSA-Performansa
Generisanje ključa je SPORO!
Generisanje šifrata je oko 1000 puta sporije nego kod AES (standard za simetrične blok-šifrante)
RSA se često koristi u zaštiti ključeva koji se u toku sesije razmenjuju uz oslonac na AES

## Slide 197: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Savremeni kriptografski sistemi: Postoji čitav niz savremenih kriptografskih sistema od kojih je potrebno pomenuti:
  DES (Data Encryption Standard)
  RSA (Rivest, Shamir i Adelman)
  IDEA (International Data Encryption on Algorithm)
  PGP (Pretty Good Privacy)

## Slide 198: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
IDEA (International Data Encryption on Algorithm)
  Komercijalni konkurent DES-standardu.
  Simetrični blok-šifarski sistem 64-bitnih blokova na sličan način.
  Ključ dužine 128 bita
  Algoritam koristi 52 – 16-bitna podključa
  Šifriranje koristi
    MNOŽENJE PO MODULU 65537 (12↑16 + 1)
    SABIRANJE PO MODULU 65536 (12↑16)
  Smatra se da je po brzini ekvivalentna DES-u ali da je OTPORNIJA na kompromitovanje.

## Slide 199: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
Savremeni kriptografski sistemi: Postoji čitav niz savremenih kriptografskih sistema od kojih je potrebno pomenuti:
  DES (Data Encryption Standard)
  RSA (Rivest, Shamir i Adelman)
  IDEA (International Data Encryption on Algorithm)
  PGP (Pretty Good Privacy)

## Slide 200: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
PGP (Pretty Good Privacy)
  Objedinjava dva postojeća JAKA šifarska algoritma. IDEA – za kriptovanje otvorenog teksta i RSA – za kriptovanje ključeva simetričnog algoritma (IDEA).
  Postupak: (šifriranja)
    Pošiljalac šifrira otvoreni tekst x jednokratnim pseudo-slučajnim IDEA ključem k i dobja šifrat y = Ek(x).
    IDEA ključ k se šifrira uz oslonac na RSA algoritam i javni ključ e primaoca čime se dobija šifrat Ee(k). Nakon toga se Ek(x) i Ee(k) zajedno šalju!

## Slide 201: ZiOS – Preventivni mehanizmi-Šifriranje
PGP (Pretty Good Privacy)
  Postupak: (dešifrovanja)
    Primalac koristi svoj tajni RSA ključ d u cilju dešifrovanja ključa k=Dd(Ee(k)).
    IDEA ključ k se zatim koristi za dešifrovanje poruke x=Dk(Ek(x)).

## Slide 202: Simetrični – session key
Pošiljalac (A) Primalac (B)

## Slide 203: Bezbednosni Zahtevi
Poverljivost (Confidentiality)
  Zaštita od obelodanjivanja neautorizovanim subjektima.
Integritet (Integrity)
  Očuvanje konzistentnosti podataka
Provera autentičnosti (Authentication)
  Potvrđivanje identiteta subjekta ili kreatora podataka.
Neporecivost (Non-repudiation)
  Izvorni pokretač komunikacije nemože to kasnije poreći.

## Slide 204: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Unutar računara se otvoreni tekst i šifrat pretstavljaju kao niz bita.
    KLJUČ je takođe niz bita fiksne dužine.
Algoritam za enkripciju kombinuje otvoreni tekst i ključ u cilju generisanja šifrata..
Večina dokumenata su duži od ključa, pa je neophodno podeliti dokument na blokove od kojih je svaki jednake dužine kao i ključ. Algoritam se potom primenjuje na blokove dokumenta i ključ.
Ovim postupkom nastaje ŠIFRAT koji je po veličini jednak otvorenom dokumentu.
Za dešifrovanje se dokument deli na 128-bitne blokove i oni se dekriptuju u odnosu na ključ za dekriptovanje.

## Slide 205: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Snaga šifriranja
  Tri bitna faktora utiču na određivanje “jačine” bilo kog sistema šifriranja:
    DUŽINA KLJUČA
    NAČIN RUKOVANJA KLJUČEM
    PRIRODA ALGORITMA ZA ŠIFRIRANJE

## Slide 206: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Snaga šifriranja
  Tri bitna faktora utiču na određivanje “jačine” bilo kog sistema šifriranja:
    DUŽINA KLJUČA
    NAČIN RUKOVANJA KLJUČEM
    PRIRODA ALGORITMA ZA ŠIFRIRANJE
Duži ključevi obezbeđuju otpornije kriptovanje smanjivanjem broja ponavljajučih blokova u sklopu šifrata.
To čini težim primenu analizatora šifrata koji rade po principu otkrivanja šablona.

## Slide 207: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Snaga šifriranja
  Tri bitna faktora utiču na određivanje “jačine” bilo kog sistema šifriranja:
    DUŽINA KLJUČA
    NAČIN RUKOVANJA KLJUČEM
    PRIRODA ALGORITMA ZA ŠIFRIRANJE
Procedure čuvanja i rukovanja ključevima pretstavljaju najosetljiviji deo šifarskog sistema.
  Ako dođe do kompromitovanja ključa šifarski sistem se lako razbija.
  Ključeve nebi trebalo skladištiti na računaru koji ih koristi.
  Kopiju bi trebalo čuvati na bezbednoj lokaciji, (key escrow), tako da ako bilo koji zaposleni napusti organizaciju iz bilo kog razloga, podaci koje je kriptovao mogu biti dekriptovani.

## Slide 208: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Snaga šifriranja
  Tri bitna faktora utiču na određivanje “jačine” bilo kog sistema šifriranja:
    DUŽINA KLJUČA
    NAČIN RUKOVANJA KLJUČEM
    PRIRODA ALGORITMA ZA ŠIFRIRANJE
Snažniji algoritmi su teški, ako ne i nemogući, za razbijanje uz oslonac na metodu sirove snage (brute-force guessing techniques).
  Tajnost algoritme nije nužna.
  Algoritmi koje koriste jnajšire korišćeni šifarski sistemi su JAVNO DOSTUPNI.

## Slide 209: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Tipovi šifarskih sistema
  Postoje dva osnovna tipa šifarskih sistema
    SIMETRIČNI ŠIFARSKI SISTEMI
    ASIMETRIČNI ŠIFARSKI SISTEMI
Snažniji algoritmi su teški, ako ne i nemogući, za razbijanje uz oslonac na metodu sirove snage (brute-force guessing techniques).
  Tajnost algoritme nije nužna.
  Algoritmi koje koriste jnajšire korišćeni šifarski sistemi su JAVNO DOSTUPNI.

## Slide 210: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Tipovi šifarskih sistema
  Postoje dva osnovna tipa šifarskih sistema
    SIMETRIČNI ŠIFARSKI SISTEMI
    ASIMETRIČNI ŠIFARSKI SISTEMI
Koriste isti ključ za šifrovanje i dešifrovanje.(Primeri: DES and AES)
Prednosti:
  ZNAČAJNO BRŽI OD ASIMETRIČNIH.
Mane:
  Obe strane moraju poznavati tajni ključ. Neophodan je metod bezbedne razmene ključeva. (Da li je to e-mail?)
  Potreban je različit ključ za svakog učesnika koji participira u kripto-zaštićenim transakcijama.
  Kako obe strane koristi ISTI ključ ne postoji način koja od strana je stvarni KREATOR dokumenta.

## Slide 211: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Tipovi šifarskih sistema
  Postoje dva osnovna tipa šifarskih sistema
    SIMETRIČNI ŠIFARSKI SISTEMI
    ASIMETRIČNI ŠIFARSKI SISTEMI
Koriste DVA ključa:
  JAVNI KLUČ (public key)
  PRIVATNI KLJUČ (private key) tajni i poznat samo jednoj od strana.
Bilo koji ključ se može koristiti za enkripciju.
Koji god da je korišćen za enkripciju onaj drugi se mora iskoristiti za dekriptovanje.

## Slide 212: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Tipovi šifarskih sistema
  Postoje dva osnovna tipa šifarskih sistema
    SIMETRIČNI ŠIFARSKI SISTEMI
    ASIMETRIČNI ŠIFARSKI SISTEMI
Asimetrična enkripcija rešava niz problema koji postoje kod simetrične.
  Nije bitno ko poznaje JAVNI KLJUČ. Tekst koji se sa njime šifrira može se jedino dešifrovati uz oslonac na PRIVATNI ključ.
  Javni ključ se može distribuirati otvoreno.
  Neograničen broj učesnika može koristiti javni ključ za kriptovanje poruka.
  Kako samo jedna strana poznaje privatni ključ, moguče je egzaktno dokazati ko je kreirao dokument. party has the private key, it’s possible to prove who created a document.

## Slide 213: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Tipovi šifarskih sistema
  Postoje dva osnovna tipa šifarskih sistema
    SIMETRIČNI ŠIFARSKI SISTEMI
    ASIMETRIČNI ŠIFARSKI SISTEMI
Osnovni nedostatak asimetričnih ključeva je BRZINA.
  Nekoliko hiljada puta sporiji u odnosu na simetrični.
  Nije pogodan za razmenu velike količine podataka uz oslonac na Internet.

## Slide 214: ZiOS – Preventivni mehanizmi
U elektronskom poslovanju se koriste oba sistema kriptovanja:
  SIMETRIČNI – za kodiranje masovnih sadržava koji se razmenjuju.
  ASIMETRIČNI - za sigurnu diseminaciju simetričnih ključeva.
  Asimetrična enkripcija se može koristiti u kombinaciji sa procesom HEŠIRANJA u cilju generisanja digitalnih potpisa.

## Slide 215: ZiOS – Preventivni mehanizmi
HEŠIRANJE
  Heširanje pretstavlja mehanizam kojim se otvoreni tekst bilo koje dužine transformiše u kraći zapis koji se naziva HEŠ. (hash).
  Dva najčešće korišćena algoritma su:
      MD5 — Kreira 128-bitni ključ originalne poruke.
      SHA-1 — Kreira 160-bitni heš-ključ.
  Razlikuje se od enkripcije u tome što se:
      Enkripcijom uvek generiše ŠIFRAT koji je jednake dužine kao i otvoreni tekst, dok se heširanjem dobija KRAĆI sadržaj (fiksne dužine).
      Enkripcija je uvek reverzibilna, dok heširanje NIJE: nije moguće transformisati HEŠ unazad u originalni otvoreni tekst.

## Slide 216: ZiOS – Preventivni mehanizmi
DIGITALNI POTPISI
  Asimetrično kriptovanje i heširanje se koriste za kreiranje digitalnih potpisa.
  Digitalni potpis (digital signature) pretstavlja kriptovanu informaciju sa privatnim ključem onoga koji je informaciju kreirao.
      Moguće ju je dekriptovati jedino uz oslonac na odgovarajući JAVNI KLJUČ.
      Otuda uspešno dekriptovanje sa javnim ključem može dokazati da je poruku mogao kreirati jedino subjekat koji poseduje odgovarajući privatni ključ.
      Privatni ključ je poznat jedino VLASNIKU, tako da je jedino VLASNIK mogao generisati i poslati posmatranu poruku.

## Slide 217: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Asimetrično šifriranje je sporo, otuda se digitalni potpisi normalno ne kreiraju uz oslonac na privatne ključeve kojima se šifrira celokupan sadržaj ugovora, narudžbe ili dokumenta koji se razmenjuje.
  Dokument se prvo HEŠIRA.
  Nakon toga se HEŠ kriptuje uz oslonac na privatni ključ pošiljaoca, u cilju generisanja digitalnog potpisa.

## Slide 218: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Heš nije samo efikasan već i obezbeđuje način za proveru da li je došlo do modifikacije sadržaja poruke u toku prenosa.
  Heš-algoritmi koriste sve bite u originalnom otvorenom tekstu u cilju računanja heš-vrednosti.
  Ako se promeni bilo koji karakter u dokumentu dobiće se različita vrednost ključa.
  Otuda, kada prijemnik primi dokument i digitalni potpis i krene u postupak dekriptovanja, on kreira novi heš iz oslonac na isti algoritam.
  Ako se nova vrednost poklapa sa dekriptovanim digitalnim potpisom, prijemnik je siguran da je otvoreni tekst identičan originalnom na strani predajnika.

## Slide 219: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Uspešno korišćenje javnog ključa za dešifriranje dokumenata ili sadržaja datoteke dokazuje da je on kreiran od strane entiteta koj poseduje odgovarajući privatni ključ.
  Kako je moguće znati da li je entitet sa legitimnim privatnim ključem STVARNO ONAJ ZA KOGA TVDRI DA JESTE?
  Uz to, na koji način dolazite do javnog ključa entiteta u cilju dekriptovanja?
  Ako nam pošiljalac obezbeđuje javni ključ tada niste zaštićeni od otkrivanja identiteta.
  Odgovori uključuju oslonac na digitalne sertifikate i kreiranje infrastrukture JAVNIH KLJUČEVA.

## Slide 220: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Digitalni sertifikat je elektronski dokument, kreiran i digitalno potpisan od strane poverljivog trećeg lica.
    Potvrđuje identitet VLASNIKA određenog JAVNNOG KLJUČA.
    Sadrži javni ključ koji koriste učesnici.
    Ovi sertifikati se mogu čuvati na web-sajtovima.
    Brauzeri su projektovani da automatski pribavljaju kopiju tog digitalnog sertifikata i da koriste javni ključ koji se u njima nalazi za komunikaciju sa web-sajtom.
    Moguče je ručno ispitati sadržaj digitalnog sertifikata web-sajta duplim klikom na lock-ikonukoja se pojavljuje u donjem desnom uglu prozora braauzera.
    Digitalni sertifikati pretstavljaju automatsku metodu za dobijanje javnog ključa neke organizacije i/ili pojedinca.

## Slide 221: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Termin infrastruktura javnog ključa (PKI) se odnosi na sistem i procese koji se koriste za izdavanje i rukovanje asimetričnih ključeva i digitalnih sertifikata.
    Organizacioni sistem koji izdaje javne i privatne ključeve i beleži javne ključeve u sklopu digitalnih sertifikata naziva se nosilac sertifikata (certificate authority).
    E-business obično koristi komercijalne nosioce sertifikata kao što su: Thawte ili Verisign.
    Nosilac sertifikata:
      Hešira informacije koje se nalaze uskladištene u sklopu digitanog sertifikata
      Šifrira taj heš privatnim ključem
      Pridružuje digitalni potpis digitalnom sertifikatu.
    Obezbeđuje mehanizme za validaciju autentičnosti sertifikata.

## Slide 222: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Organizacije mogu kreirati vlastite digitalne sertifikate za internu upotrebu.
Pošto se nebi trebali koristiti van okvira organizacionog sistema, oni ne omogućavaju da organizacija koristi javne i privatne ključeve u cilju rigoroznije provere autentičnosti korisnika.

## Slide 223: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Trust Services framework – sadrži spisak kriterijuma koji se mogu koristiti u cilju evaluacije ukupne pouzdanosti posmatranog nosioca sertifikata.
  Bitan faktor su procedure koje ovlaščeni sertifkator (CA) koristi u cilju verifikacije identiteta podnosioca zahteva za dodelu digitalnog sertifikata.
    Postoji čitav niz digitalnih sertifikata:
      Najjeftiniji i najmanje verodostojni mogu jedino verifikovati e-mail adresu podnosioca zahteva.
      Najskuplji mogu zahtevati verifikaciju identiteta podnosioca zahteva kreditnim karticama, identifikacionim karticama, čekovnim karticala ili poreskim brojem.
  Drugi element su procedure za ažuriranje sertifikata i oduzimanje onih koji su istekli.

## Slide 224: ZiOS – Preventivni mehanizmi – Primer:
A.
AJN
CA
CILJ: Poslati ponudu elektronskom razmenom dokumenata.
Postupak: Ovlašćena osoba preduzeća A se povezuje na web-sajt vladine agencije za javne nabavke i klikom miša šalje PONUDU po otvorenom pozivu.

## Slide 225: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A.
AJN
CA
Brauzer prelazi na zaštićenu web-stranicu i prikazuje lock-ikonu.

## Slide 226: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A.
AJN
CA
Softver na A-ovom računaru:
  Pribavlja digitalni sertifikat agencije;
  Verifikuje validnost sertifikata; i
  Otvara sertifikat u cilju pribavljanja JAVNOG KLJUČA koji koristi agencija.
Digitalni sertifikat za AJN
Javni ključ za AJN

## Slide 227: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
CA
Računar pri agenciji radi isto za digitalni sertifikat i ključ A-a.
Digitalni sertifikat za A.
Javni ključ za A.

## Slide 228: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A.
AJN
A sada poseduje javni ključ agencije a agencija poseduje javni ključ A-a.
AJN Javni
A Javni

## Slide 229: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
A – ovlašćeno lice klikom miša na dugme pridružuje i šalje ponudu kompanije.
Ponuda
A
AJN Javni
A Javni

## Slide 230: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A.
AJN
Pre slanja ponude, A-softver za šifriranje obavlja niz koraka.
Softver za šifriranje prvo kreira HEŠ ponude, koristeći javno dostupni heš-algoritam kao što je npr. MD5 .
Hash
A-pon
Ponuda
A
AJN JAvni
A. Javni

## Slide 231: ZiOS – Preventivni mehanizmi
N.W.
USA
Nakon toga HEŠ se šifrira uz oslonac na A-ov privatni ključ.
Ovako šifrovani HEŠ pretstavlja digitalni potpis hash A-strane.
Digitalni
potpis
Hash
A pon
NW’s
Bid
Coded w/ A private key
USA Public
N.W. Public
Ponuda
A

## Slide 232: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
Sama ponuda se zatim šifrira simetričnim ključem uz oslonac na npr. AES.
Coded w/ A private key
Hash
A pon
A
ponuda
Coded w/ sym-metric key
AJN Javni
A JAvni

## Slide 233: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
A također treba da pošalje kopiju simetričnog ključa.
Coded w/ A private key
Hash
A pon
A
ponuda
Coded w/ sym-metric key
Symmetric
Key
AJN Javni
A Javni

## Slide 234: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
Simetrični ključ se kriptuje javnim ključem agencije dobijenim u prvoj fazi.
Coded w/ A private key
Hash
A pon
A
ponuda
Coded w/ sym-metric key
Symmetric
Key
Coded w/ AJN public key
AJN Javni
A Javni

## Slide 235: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
Paket se zatim elektronski prenosi na sajt agencije. Paket uključuje:
  Ponudu šifriranu SIMETRIČNIM KLJUČEM.
  Simetrični ključ šifriran JAVNIM KLJUČEM agencije.
  Digitalni potpis (encrypted hash).
Coded w/ A private key
Hash
A pon,
A
ponuda
Coded w/ sym-metric key
Symmetric
Key
Coded w/ AJN public key
AJN Javni
A Javni

## Slide 236: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
Coded w/ NW private key
Hash of
NW Bid
NW’s
Bid
Coded w/ sym-metric key
Symmetric
Key
Coded w/ USA public key
Coded w/ NW private key
Hash of
NW Bid
NW’s
Bid
Coded w/ sym-metric key
Symmetric
Key
Coded w/ USA public key
Coded w/ NW private key
Hash of
NW Bid
NW’s
Bid
Coded w/ sym-metric key
Symmetric
Key
Coded w/ USA public key
Coded w/ NW private key
Hash of
NW Bid
NW’s
Bid
Coded w/ sym-metric key
Symmetric
Key
Coded w/ USA public key
Coded w/ NW private key
Hash of
NW Bid
NW’s
Bid
Coded w/ sym-metric key
Symmetric
Key
Coded w/ USA public key
Coded w/ A private key
Hash
A pon
A
Ponuda
Coded w/ sym-metric key
Symmetric
Key
Coded w/ AJN public key
AJN Javni
A Javni
Paket se zatim elektronski prenosi na sajt agencije. Paket uključuje:
  Ponudu šifriranu SIMETRIČNIM KLJUČEM.
  Simetrični ključ šifriran JAVNIM KLJUČEM agencije.
  Digitalni potpis (encrypted hash).

## Slide 237: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
Agencija koristi A-ov javni ključ u cilju dešifrovanja digitalnog potpisa.
Coded w/ A private key
Hash
A pon
A
ponuda
Coded w/ sym-metric key
Symmetric
Key
Coded w/ AJN public key
AJN Javni
A Javni

## Slide 238: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
Agencija zatim koristi vlastiti PRIVATNI KLJUČ u cilju dešifrovanja simetričnog ključa.
Hash
A pon
A
ponuda
Coded w/ sym-metric key
Symmetric
Key
Coded w/ AJN public key
AJN Javni
A Javni

## Slide 239: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
Dešifrovani simetrični ključ se koristi za dešifrovanje same ponude.
Hash
A pon
A
ponuda
Coded w/ sym-metric key
Symmetric
Key
AJN Javni
A Javni

## Slide 240: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
Uz oslonac na identičan hešćalgoritam kao na strani A (u primeru MD5) na strani agencije se formira HEŠ dešifrovanog dokumenta.
Hash
A pon
A
ponuda
Symmetric
Key
Hash of
A pon1
AJN Javni
A Javni

## Slide 241: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
Nakon toga se vrši poređenje oba heš ključa.
Ako su identični sve je OK!
Ako nisu dokument nije validan!
Hash
A pon
A
ponuda
Symmetric
Key
Hash
A pon1
AJN Javni
A Javni

## Slide 242: ZiOS – Preventivni mehanizmi
A
AJN
Uz pretpostavku da je sve OK i da se heš ključevi slažu, agencija šalje potvrdu preduzeću A da je ponuda primljena.
Hash
A pon
A
ponuda
Symmetric
Key
Hash
A pon1
A-OK!

## Slide 243: ZiOS – Preventivni mehanizmi
Uticaj šifriranja na druge nivoe ODBRANE
  Šifriranje štiti poverljivost i privatnost prenosa sadržaja i obezbeđuje mehanizme za proveru AUTENTIČNOSTI i garanciju NEPORECIVOSTI transakcija.
  Ono međutim unosi određene probleme.
  Zaštitna barijera nije u stanju da efektivno proverava sadržaj šifriranih paketa.
  Alternativni pristup podrazumeva da se šifrirani paketi usmere na demilitarizovanu zonu (DMZ), gde se dešifruju a zatim usmeravaju nazad na zaštitnu barijeru radi dodatnih provera.

## Slide 244: ZiOS – Preventivni mehanizmi
  Problem sa prethodnim pristupom je da paketi koji pristižu postaju osetljivi na “njuškanje” čime se njihova poverljivost i privatnost mogu narušiti.
  Dopuštajući paketima da prolaze kroz zaštitnu barijeru bez dešifrovanja kompromituje bezbednosnu politiku organizacionog sistema.
  Anti-virus i sistemi za detekciju prodora također imaju poteškoće u rukovanju šifrovanim paketima.
  Izuzetno je važno da se u sklopu organizacionog sistema razmotre navedeni nedostaci u cilju projektovanja i implementiranja adekvatnih bezbednosnih mehanizama.

## Slide 245: ZiOS – Mehanizmi za otkrivanje
Uvod – o problemu bezbednosti PIS
Osnovni koncepti bezbednosti informacija
Preventivni mehanizmi (Preventive Controle)
Mehanizmi za otkrivanje (Detective Controle)
Korektivni mehanizmi (Corrective Controle)
Zaključak – i šta dalje?

## Slide 246: ZiOS – Mehanizmi za otkrivanje
Preventivni mehanizmi nikada nisu 100% efektivni kada je u pitanju sprečavanje svih napada.
Zbog toga je neophodna implementacija mehanizama za otkrivanje (detekciju) napada u cilju poboljšanja bezbednosti organizacionog sistema uz oslonac na:
  Nadziranje efektivnosti preventivnih mehanizama; i
  Otkrivanje incidenata kod kojih su preventivni mehanizmi zaštite uspešno zaobiđeni!

## Slide 247: ZiOS – Mehanizmi za otkrivanje
Provera autentičnosti i prava pristupa pretstavljaju politiku organizacionog sistema koja se tiče pristupa sistemu i ograničenjima nad aktivnostima ovlašćenih korisnika.
Stvarno korišćenje sistema se mora proveravati u cilju provere usklađenosti uz oslonac na:
  Analizu log-ova (Log analysis)
  Sisteme za otkrivanje prodora (Intrusion detection systems)
  Izveštaje upravi (Managerial reports)
  Periodično testiranje efektivnosti primenjenih bezbednosnih mera.

## Slide 248: ZiOS – Mehanizmi za otkrivanje
Provera autentičnosti i prava pristupa pretstavljaju politiku organizacionog sistema koja se tiče pristupa sistemu i ograničenjima nad aktivnostima ovlašćenih korisnika.
Stvarno korišćenje sistema se mora proveravati u cilju provere usklađenosti uz oslonac na:
  Analizu log-ova (Log analysis)
  Sisteme za otkrivanje prodora (Intrusion detection systems)
  Izveštaje upravi (Managerial reports)
  Periodično testiranje efektivnosti primenjenih bezbednosnih mera.

## Slide 249: ZiOS – Mehanizmi za otkrivanje
Analiza log-ova (Log Analysis)
  Večina sistema dolazi sa ugrađenim mogućnostima evidentiranja (logging) informacija o subjektima koji pristupaju sistemu i akcijama koje poduzimaju.
    Log-zapisi formiraju podlogu za analizu i nadzor nad procesom pristupa resursima sistema.
    Imaju smisla jedino ako njihovo korišćenje pretstavlja rutinsku radnju.
    Anlaiza log-ova je proces ispitivanja zapisa u cilju nadziranja funkcija mehanizama zaštite.

## Slide 250: ZiOS – Mehanizmi za otkrivanje
U sklopu zapisa se mogu nalaziti informacije o neuspešnim pokušajima pristupa različitim serverima u sklopu sistema.
Osoba koja analizira zapise u sklopu log-a mora pokušati otkriti razlog zbog koga je pokušaj pristupa bio neuspešan. To može biti:
  Zaboravljena lozinka (legitimni korisnik).
  Legitiman korisnik bez prava pristupa dotičnom serveru.
  Nekorektna korisnička identifikacija (user ID) – obično pretstavlja pokušaj “prodora” u sistem.

## Slide 251: ZiOS – Mehanizmi za otkrivanje
Analizu log-zapisa je potrebno raditi u regularnim vremenskim intervalima u cilju blagovremenog otkrivanja problema.
  Nije jednostavno jer sadržaj log-ova može brzo rasti.
  Administrator sistema se obično oslanja na alate koji omogućavaju odsecanja (“stezanje”) rutinskih elemenata log-ova i zadržavanje samo onih koji poseduju neki vid anomalija.
  U nekim slučajevima je potrebno koristiti sisteme za otkrivanje pokušaja prodora (intrusion detection systems) koji obezbeđuje automatizaciju procesa nadziranja.

## Slide 252: ZiOS – Mehanizmi za otkrivanje
Provera autentičnosti i prava pristupa pretstavljaju politiku organizacionog sistema koja se tiče pristupa sistemu i ograničenjima nad aktivnostima ovlašćenih korisnika.
Stvarno korišćenje sistema se mora proveravati u cilju provere usklađenosti uz oslonac na:
  Analizu log-ova (Log analysis)
  Sisteme za otkrivanje prodora (Intrusion detection systems)
  Izveštaje upravi (Managerial reports)
  Periodično testiranje efektivnosti primenjenih bezbednosnih mera.

## Slide 253: ZiOS – Mehanizmi za otkrivanje
Sistemi za otkrivanje prodora
  Osnovna slabost analize log-ova je zahtevnost procesa i mogućnost ljudske greške (pogrešna interpretacija zapisa).
  Sistemi za otkrivanje prodora (IDS) pretstavljaju pokušaj automatizacije dela procesa nadzora u sklopu mehanizama zaštite

## Slide 254: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Uvod – o problemu bezbednosti PIS
Osnovni koncepti bezbednosti informacija
Preventivni mehanizmi (Preventive Controle)
Mehanizmi za otkrivanje (Detective Controle)
Korektivni mehanizmi (Corrective Controle)
Zaključak – i šta dalje?

## Slide 255: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Otkrivanje pokušaja i uspešni prodori u zaštićeni sistem su važni ali su beskorisni ako ih ne prate KOREKTIVNE AKCIJE.
Dva od pomenutih kriterijuma efektivne zaštite zahtevaju postojanje procedura za:
  Reagovanje na slamanje bezbednosnih mehanizama sistema i druge bezbednosne incidente
  Blagovremene korektivne akcije .

## Slide 256: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Tri ključne komponente koje zadovoljavaju prethodne kriterijume su:
  Formiranje RAČUNARSKI TIMA ZA HITNE INTERVENCIJE (computer emergency response team).
  Određivanje posebnog pojedinca koji je nadležan za bezbednost u sklopu cele organizacije (security officer).
  Organizovani sistem rukovanja “zakrpama” (mehanizmima korekcije bezbednosnih propusta).

## Slide 257: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Tri ključne komponente koje zadovoljavaju prethodne kriterijume su:
  Formiranje RAČUNARSKI TIMA ZA HITNE INTERVENCIJE (computer emergency response team).
  Određivanje posebnog pojedinca koji je nadležan za bezbednost u sklopu cele organizacije (security officer).
  Organizovani sistem rukovanja “zakrpama” (mehanizmima korekcije bezbednosnih propusta).

## Slide 258: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Računarski tim za hitne intervencije
  Ključni segment koji omogućava blagovremen odgovor na bezbednosne incidente je postojanje posebnog tima za hitne intervencije (Computer Emergency Response Team (CERT)).
    Odgovoran za rukovanje značajnim incidentima.
    U svom sastavu ima tehničke specijaliste i rukovodioce višeg nivoa.
      Neke potencijalne akcije mogu imati značajne ekonomske posledice (npr. da li da se privremeno isključi sistem elektronske trgovine spuštanjem namenskog servera koji je kompromitovan?) i zahtevaju upravljačko odlučivanje.

## Slide 259: ZiOS – Korektivni mehanizmi
CERT mora da vodi celokupan proces reakcije na bezbednosne incidente kroz četiri koraka:
  PRIHVATANJE (priznavanje) POSTOJANJA PROBLEMA
  SUZBIJANJE PROBLEMA
  OPORAVAK
  POST FESTUM AKTIVNOSTI (Follow up)

## Slide 260: ZiOS – Korektivni mehanizmi
CERT mora da vodi celokupan proces reakcije na bezbednosne incidente kroz četiri koraka:
  PRIHVATANJE (priznavanje) POSTOJANJA PROBLEMA
  SUZBIJANJE PROBLEMA
  OPORAVAK
  POST FESTUM AKTIVNOSTI (Follow up)
Uglavnom nastaje kao posledica signalizacije od strane sistema za otkrivanje prodora (IDS) ili kao rezultat analize zapisa (log-ova) od strane administratora

## Slide 261: ZiOS – Korektivni mehanizmi
CERT mora da vodi celokupan proces reakcije na bezbednosne incidente kroz četiri koraka:
  PRIHVATANJE (priznavanje) POSTOJANJA PROBLEMA
  SUZBIJANJE PROBLEMA
  OPORAVAK
  POST FESTUM AKTIVNOSTI (Follow up)
Kada je otkriven prodor ili pokušaj prodora u sistem nužna je promptna reakcija u cilju njegovog zaustavljanja i suzbijanja štete koja može nastupiti.

## Slide 262: ZiOS – Korektivni mehanizmi
CERT mora da vodi celokupan proces reakcije na bezbednosne incidente kroz četiri koraka:
  PRIHVATANJE (priznavanje) POSTOJANJA PROBLEMA
  SUZBIJANJE PROBLEMA
  OPORAVAK
  POST FESTUM AKTIVNOSTI (Follow up)
Štetu je potrebno sanirati.
Ponekad uključuje restauriranje (vraćanje) podataka sa rezervnih kopija i/ili ponovnu instalaciju kompromitovanih programa.

## Slide 263: ZiOS – Korektivni mehanizmi
CERT mora da vodi celokupan proces reakcije na bezbednosne incidente kroz četiri koraka:
  PRIHVATANJE (priznavanje) POSTOJANJA PROBLEMA
  SUZBIJANJE PROBLEMA
  OPORAVAK
  POST FESTUM AKTIVNOSTI (Follow up)
Kada se pokrene OPORAVAK, neophodno je obaviti analizu uslova pod kojima je došlo do incidenta (CERT).
Potrebno je poduzeti adekvatne mere u cilju izmene postojećih bezbednosnih mehanizama i/ili politike bezbednosti u cilju minimiziranja verovatnoće ponavljanja sličnog ili identičnog incidenta.
Doneti odluku o tome da li će se poduzeti mere otkrivanja i kažnjavanja počinilaca.
  Ako se želi kazniti počinilac neophodno je hitno angažovanje forenzičkih eksperata u cilju obezbeđivanja očuvanja svih potencijalnih dokaza, na način koji je PRIHVATLJIV na SUDU.

## Slide 264: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Posebno je važno proveravati i “uvežbavati” mehanizme odgovora u incidentnim situacijama, uključujući i mehanizme obaveštavanja i uzbunjivanja u cilju otkrivanja potencijalnih propusta.
Redovno vežbanje pomaže identifikaciji promena u mehanizmima odgovora u cilju njihovog usklađivanja sa novim tehnološkim izazovima.
  Primer: CERT jedne kompanije je u toku “vežbe” utvrdio da je došlo do promene lozinke na WEB-servisu koji je vitalan za reakciju na incidente. O promeni lozinke niko nije obavestio CERT niti je on posedovao novu. Jasno je da je to bolje otkriti pri rutinskoj proveri nego u konkretnom incidentu.

## Slide 265: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Tri ključne komponente koje zadovoljavaju prethodne kriterijume su:
  Formiranje RAČUNARSKI TIMA ZA HITNE INTERVENCIJE (computer emergency response team).
  Određivanje posebnog pojedinca koji je nadležan za bezbednost u sklopu cele organizacije (security officer).
  Organizovani sistem rukovanja “zakrpama” (mehanizmima korekcije bezbednosnih propusta).

## Slide 266: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Glavni službenik bezbednosti (chief security officer (CSO)):
  Neophodno je da bude osoba nezavisna od drugih PIS funkcija.
  Mora poznavati IT-kompanije i sarađivati sa projektantima PIS u cilju projektovanja, implementacije i promocije razumne bezbednosne politike i procedura.
  Diseminira informacije o pretnjama, greškama, bezbednosnim kolapsima, neodgovarajućem korišćenju sistema i posledicama ovih akcija.
  Sarađuje sa odgovornim za fizičko-tehničko obezbeđenje.
  Pristupa delu IT-infrastrukture u cilju evaluacije primenjenih bezbednosnih mera.

## Slide 267: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Tri ključne komponente koje zadovoljavaju prethodne kriterijume su:
  Formiranje RAČUNARSKI TIMA ZA HITNE INTERVENCIJE (computer emergency response team).
  Određivanje posebnog pojedinca koji je nadležan za bezbednost u sklopu cele organizacije (security officer).
  Organizovani sistem rukovanja “zakrpama” (mehanizmima korekcije bezbednosnih propusta).

## Slide 268: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Rukovanje “zakrpama” (Patch Management)
  Druga bitna korektivna mera uključuje KOREKCIJU poznatih ranjivih mesta i instalaciju najsvežijih unapređenja vezanih za:
    Anti-virus softver
    Bezbednosne barijere (Firewalls)
    Operativne sisteme (Operating systems)
    Aplikativne programe (Application programs)
  Broj objavljenih ranjivih tačaka se rapidno povečava svake godine.

## Slide 269: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Glavni uzrok ove pojave je KOMPLEKSNOST i OBIM softverskih sistema koja se značajno uvečava.
Večina rasprostranjenih programa sadrže milione linija koda.
Čak i kada bi bili 99.9% lišeni grešaka, i dalje bi u njima postojalo oko 100 osetljivih tačaka na milion linija koda.
Hakeri i konsultanti u domenu bezbednosti tragaju za ovim osetljivim mestima.
Kada ih jednom otkriju, jedino pitanje koje se postavlja je KAKO IH ISKORISTITI?

## Slide 270: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Hakeri obično javno objavljuju uputstva za korišćenje osetljivih mesta na Internetu.
Iako je neophodno posedovati specijalističke veštine za otkrivanje osetljivih mesta, jednom kada se ona otkriju i to objavi, napda na njih je moguć od bilo koga.
Napadaći koji izvršavaju pripremljene programe se u zargonu nazivaju skript-mališani (script kiddies).
Zakrpa (patch) je kod koji distribuiraju proizvođaći softvera u cilju otklanjanja otkrivenih osetljivih mesta .

## Slide 271: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Rukovanje zakrpama (Patch management) je proces legitimne primene “zakrpi” i unapređenja na celokupan softver neke organizacije.
Izazovan je jer:
  Zakrpe mogu posedovati neočekivane “nus-pojave” koje mogu uzrokovati probleme, pa ih je neophodno testirati pre primene.
  Postojenje velikog broja zakrpi na nivou godine je vrlo verovatno za bilo koji softverski proizvod, što znači da je potrebno primeniti na stotine njih na više hiljada računara.

## Slide 272: ZiOS – Korektivni mehanizmi
Sistemi za prevenciju prodora (Intrusion Prevention Systems) su obečavajući uz pretpostavku da ih je moguće brzo ažurirati u cilju pružanja odgovora na nove osetljive tačke i blokiranja novih malicioznih programa koji ih koriste. Sve to u cilju “kupovine vremena” za:
  Adekvatno testiranje “zakrpa”.
  Primenu testiranih “zakrpa”.

## Slide 273: ZiOS – Zaključak
Uvod – o problemu bezbednosti PIS
Osnovni koncepti bezbednosti informacija
Preventivni mehanizmi (Preventive Controle)
Mehanizmi za otkrivanje (Detective Controle)
Korektivni mehanizmi (Corrective Controle)
Zaključak – i šta dalje?

## Slide 274: Zaključak
U ovom delu kursa bavili smo se:
  Načinom na koji bezbednost utiče na pouzdanost sistema.
  Kriterijumima koje je moguće koristiti za evaluaciju efektivnosti bezbednosnih mehanizama primenjenih u sklopu PIS organizacionih sistema.
  Analizom vremenski-baziranih modela zaštite i konceptom dubinske odbrane.
  Tipovima preventivnih, detektivnih i korektivnih mehanizama, koji se koriste u cilju obezbeđenje zaštite PIS.
  Načinom na koji šifriranje doprinosi bezbednosti i funkcionisanjem osnovnih sistemi šifriranja.

## Slide 275: Policijska informatika Poglavlje 06. Zaštita
P i t a nj a ?